РУЧНОЙ УПАКОВЩИК CAS

1. УСТАНОВКА

1. Выбрать плоское место для установки аппарата.

2. Не допускать попадания воды и влаги.

3. Проверить используемое напряжение.

4. Заправить пленку на заднем ролике и закрепить как показано на нижеследующем рисунке.

5. Подключить провод заземления для предотвращения удара током.

6. Отрегулировать винт натяжения до достижения упругости в натяжении пленки.

- СХЕМА ВНЕШНЕГО КРЕПЛЕНИЯ РУЛОНА (для модели CNW-460)

2. СХЕМА ВНУТРЕННЕГО КРЕПЛЕНИЯ  ПЛЕНКИ

(для моделей CNW-461, CNW-521)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Потребляемая мощность, Вт | 175 |
| --- | --- |
| Габариты, мм | 470(ширина) X 600(длина) X 100(высота) |
| Температура нагревателя платы MAX,°C | 90 |
| Напряжение, В / частота сети, Гц | 220 / 50 – 60Гц |
| Температура нагревателя резака MAX, °C | 150 |
| Вес, кг | 6.5 |
| Используемый материал | Стрейс пленка, LMF пленка |
| Максимальная запечатываемая длина, мм | 450 ( для CNW-460), 500 (для CNW-520) |

4. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РУЧНОГО УПАКОВЩИКА

| 1. Нагреваемый резак | 2. Нагреваемая плата | 3. Регулятор нагреваемой платы | 7. Шнур питания |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Кожух предохранителя | 5. Выключатель нагреваемого резака | 6. Индикатор нагреваемой платы | 11. Крышка нагреваемого резака |
| 8. Боковая панель | 9. Рабочий стол | 10. Ролик | 12. Винт натяжения |

5. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РУЧНОГО УПАКОВЩИКА

1.НАГРЕВАЕМЫЙ РЕЗАК - Когда пленка подходит к подносу, нагреваемый резак расположенный под крышкой  режет пленку посредством электрического нагревания.

2.ГОРЯЧИЙ СТОЛ(НАГРЕВАЕМАЯ ПЛАТА) - После упаковки товара, пленка отрезается резаком, товар кладется на нагреваемую плату и если она нагрета, то окончательно поднос с товаром обтягивается пленкой за счет ее термоусадки.

3.РЕГУЛЯТОР - Регулирует подаваемое на нагревательный элемент напряжение, меняющееся от 50 до 220 Вольт. Когда вы пользуетесь переключателем - руководствуйтесь нижеследующей таблицей.

4. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ – Защита от замыкания в электрической сети. Применяйте только 2А предохранители.

5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТРОЙСТВА – Включает\выключает ручной упаковщик.

6. ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ – Служит для индикации срабатывания выключателя.

7. КРЫШКА НАГРЕВАЕМОГО РЕЗАКА - Защищает от прямого соприкосновения с нагревателем.

8. ВИНТ НАТЯЖЕНИЯ – Добивайтесь этим винтом упругости в натяжении пленки.

| Положение переключателя | Напряжение | Температура нагреваемой платы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 54V | 20°C |
| 2 | 67V | 24°C |
| 3 | 113V | 41°C |
| 4 | 150V | 59°C |
| 5 | 178V | 72°C |
| 6 | 194V | 78°C |
| 7 | 207V | 85°C |
| 8 | 210V | 89°C |
| 9 | 220 | 113°C |

6. Инструкция по применению

1. Положите поднос с товарами или материалами на рабочий стол.

Не используйте мокрый поднос

2. Протяните оберточную пленку из промежутка роликов до рабочего стола и оберните ею поднос с товарами или материалами.

3. Перенесите поднос ниже, к нагреваемой плате, и тогда нагретый резак автоматически отрежет пленку.

Не прикасайтесь к резаку и крышке руками.

4. Опустите поднос на нагреваемую плату и несколько раз слегка надавите.

5. Проверьте как обернут поднос.

7. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ

1. Замена резака

- Освободить крышку резака, отвернув винты, и снять ее.

- Освободить провод, подключенный к резаку, удерживая винты.

- Вытащить провод из передней панели.

- Вставить новый нож и завернуть винты обратно.

2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

| СБОИ | ПРИЧИНЫ | ИСПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| НЕ ГОРИТ ИНДИКАТОР 5. | Не исправен шнур питания или разъем | Проверьте шнур питания или разъем. |
|  | Не исправен провод нагревателя платы | Смените нагреваемую плату. |
|  | Контроллер не исправен | Обратитесь в сервисный центр КАС. |
|  | Не исправен индикатор или соединитель | " |
|  | Предохранитель сгорел | Смените предохранитель. |
| НАГРЕВАЕМЫЙ РЕЗАК 1 НЕ НАГРЕВАЕТСЯ. (Не режет пленку). | Не исправен нагреваемый резак. | Смените нагреваемый резак. |
|  | Лампа не исправна | Обратитесь в сервисный центр КАС. |
| ИЗДЕЛИЕ НЕ РАБОТАЕТ | Перегрев | Обратитесь в сервисный центр КАС. |
|  | Контроллер не исправен | " |

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу ручного упаковщика от CAS.