Инструкция по применению слайсера для мяса

МОДЕЛИ HBS-220J, HBS-250, HBS-300

Внимание

- Электропитание должно соответствовать электрическим параметрам, указанным на ярлыке. В случае несоблюдения данного требования возможно возникновение возгорания.

- Во время использования прибор должен быть заземлен. В случае отсутствия заземления или плохого заземления возникает опасность получения удара электрическим током.

- При возникновении аварии выключите переключатель и выдерните вилку из розетки.

- Если прибор открыт, нельзя засовывать в него руку или другие части тела, так как это может явиться причиной травмы.

- При поломке прибора его ремонт  должен осуществляться производителем или представителем производителя.

- При неквалифицированном вмешательстве мы не несем ответственности за повреждение оборудования.

- При повреждении электропроводки она должна быть заменена.

- Электропроводка должна быть приобретена только у производителя или в отделе ремонта.

- Прибор нельзя мыть водой, он не является водостойким. При нарушении данного требования, возникает опасность удара электрическим током и повреждение электрических компонентов.

- Если прибор не работает, выключите все переключатели и выдерните вилку из розетки.

- Во время чистки прибора, остановите его и выдерните вилку из розетки.

- Регулярно проверяйте защиту лезвия, стол для разделки мяса, нож и другие части.

- Прибор не режет замороженное мясо, температура которого ниже -6ºС.

- При перепродаже прибора, пожалуйста, приложите к нему инструкцию по использованию.

- В случае повреждения или потери инструкции по использованию, свяжитесь с производителем.

- При обнаружении каких-либо пунктов, не указанных в данной инструкции, свяжитесь с производителем.

Перед установкой слайсера, необходимо выполнить заземление.

Слайсер работает автоматически, без использования рук.

Во время чистки или замены лезвия, будьте осторожны, следите за пальцами.

Основные технические характеристики

| Модель | 12” 300 (300A) | 11”275 (275A) | 10” 250 (250A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220V 50HZ 110V 60HZ | 220V 50HZ 110V 60HZ | 220V 50HZ 110V 60HZ |
| Мощность | 250 W | 250 W | 150 W |
| Толщина нарезки | 0.2~15 мм | 0.2~15 мм | 0.2~12 мм |
| Диаметр лезвия | 300 мм | 275 мм | 250 мм |
| Макс. ширина ломтя | 220 мм | 220 мм | 180 мм |
| Вес, кг | 23.5 (22.5) | 23 (20) | 16.5 (15) |
| Размеры, мм | 554х460х423 | 535х440х400 | 500х414х355 |

| Модель | 9” 220 (220A) | 9” 220JS (220J) | 8” 195JS (195J) |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220V 50HZ 110V 60HZ | 220V 50HZ 110V 60HZ | 220V 50HZ 110V 60HZ |
| Мощность | 120 W | 120 W | 120 W |
| Толщина нарезки | 0.2~12 мм | 0.2~12 мм | 0.2~12 мм |
| Диаметр лезвия | 220 мм | 220 мм | 195 мм |
| Макс. ширина ломтя | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Вес, кг | 15 (14.5) | 12 (12.2) | 11.5 (11.7) |
| Размеры, мм | 450х378х350 | 450х378х350 | 399х375х303 |

Прибор и его составляющие

- Нож

- Регулятор толщины нарезки

- Затачивающее устройство

- Ограждение ножа

- Толкатель

- Загрузочный лоток

- Кнопка питания

- Переключатель

- Ручка толкателя продукта

- Пластмассовая панель

Работа прибора

- Прибор должен быть установлен на ровной устойчивой рабочей поверхности, которая способна выдержать его вес.

- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению прибора.

- Включите прибор и дайте ему поработать в течение 2-3 минут, для того чтобы проверить, как он работает.

- После включения переключателя загорится световой индикатор.

- Отрегулируйте толщину ломтя с помощью регулятора толщины ломтя, поворачивая ручку против часовой стрелки.  И поворачивайте фиксирующую ручку по часовой стрелке. Зафиксируйте фиксатор так, чтобы он касался  плоскости.

- Направляйте продукты из загрузочного лотка к ножу и обратно непрерывными движениями, используя толкатель  и  ручку направления движения продукта

- После окончания нарезки необходимого количества, поверните ручку и приведите фиксатор в исходное положение.

Очищение

- Перед выполнением чистки всегда выключайте прибор и выдергивайте вилку из розетки, а также устанавливайте регулятор толщины ломтей в положение 0.

- Никогда не используйте химические или жесткие вещества. Не используйте щетку или другие инструменты, которые могут повредить части слайсера.

- Используйте сырую тряпку с моющим средством. Полное очищение прибора выполняйте ежедневно.

- Во время чистки открывайте ограждение ножа, а также производите чистку загрузочного лотка.

- Предупреждение по чистке ножа:

- При выполнении чистки ножа оденьте перчатки;

- Не касайтесь края ножа;

- Будьте осторожны при выполнении чистки ножа

- После чистки необходимо запустить прибор на 5 минут.

- Внимание: не мойте механизм непосредственно водой.

Техническое обслуживание

- Нержавеющий нож

  - После окончания работы протирайте нож тряпкой ;

  - Протрите край ножа сухой тряпкой;

  - Ежедневно затачивайте нож для предотвращения появления ржавчины.

- Cмазка направляющего устройства:

  - Отодвиньте  направляющее устройство в сторону и протрите пыль сухой тряпкой;

  - Нанесите смазку на поверхность направляющего устройства, распределите её и произведите смазку

  - Направляющее устройство необходимо смазывать еженедельно.

- Смазка вала толкателя:

  - Очистите вал толкателя сухой тряпкой;

  - Нанесите  масло на оба вала и направляйте толкатель вверх и вниз, чтобы распределить масло и обеспечить правильную работу устройства подачи.

  - Смазывать вал необходимо ежедневно.

- Смазка затачивающего устройства

  - Перед затачиванием очистите вал затачивающего устройства;

  - Нанесите масло на оба вала;

  - Поворачивайте валы до тех пор, пока они не начнут хорошо работать.

- Смазка направляющего устройства:

  - Максимально поверните фиксатор по часовой стрелке;

  - Очистите направляющее устройства и нанесите на него масло;

  - Поверните фиксатор в исходное положение ;

  - Смазку необходимо производить еженедельно и не наносить слишком много масла.

Затачивание ножа

- Затачивание ножа необходимо проводить, когда поверхность ломтя неровная или когда ломоть крошится.

- Перед затачиванием очистите край ножа.

- Вытащите затачивающее устройство и смажьте валы.

- Поверните затачивающее устройство на  180º, приложите затачивающий камень подходящей стороной и включите затачивающее устройство .

- Убедитесь, что поверхность затачивающего камня плотно касается поверхности края ножа.

- Включите питание и дайте поработать ножу в течение 1-2 минут. Остановите прибор для проверки степени затачивания лезвия. Если он недостаточно заточен, продолжайте делать то же самое.

- Опустите левую часть камня вниз и прижмите её плотно к поверхности ножа, затем выполните затачивание в течение 3 секунд.

- После завершения работы верните затачивающее устройство в исходное положение.

- Всегда поддерживайте камень в чистоте.

- Во время вращения камня, защищайте глаза.

Схема