КАРТОФЕЛЕЧИСТКА

# ИНСТРУКЦИЯ

Содержание

I. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Номер

п/п.                                                                                                        стр.

1.        Технические данные                                                                2

1.1.     Таблица (технические данные)                                             2

1.2.     Схема сборки (приложение А1)                                             2

2.        Установка                                                                                  2

2.1.     Установка                                                                                  2

2.2.     Размещение                                                                               2

2.2.1.  Стойка с ящиком и фильтром                                              3

2.3.     Подсоединение водоснабжения                                             3

2.4.     Электрические соединения                                                    3

2.5.     Испытания и обучение персонала                                        4

2.6.     Микровыключатели безопасности                                       4

II. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.       Как пользоваться 1-скоростными моделями: PPF-PLF-

LCF/5-PPF-LCF/10-PPF-LCF/18                                             4

3.1.    Подготовка и включение                                                         4

3.2.    Остановка                                                                                   5

3.3.    Получение готового продукта                                                5

4.       Как пользоваться 2-скоростными моделями:PLF10V2-

PLF18V2                                                                                      5

4.1.    Подготовка и включение                                                         5

4.2.    Двухскоростной выключатель( только для моделей:PLF

10V2-PLF18V2)                                                                           5

4.3.    Получение готового продукта                                                5

4.4.    Остановка                                                                                   5

4.5.    Советы                                                                                         5

4.5.1. Чистка кореньев и моркови                                                    5

4.5.2. Чистка раковин моллюсков (только для моделей:PLF

10V2-PLF18V2)                                                                           5

4.5.3. Ящик и фильтр                                                                          5

5.       Уход и чистка                                                                             6

5.1     Уход                                                                                               6

5.1.1. Ежедневно:                                                                                   6

5.2.    Проблемы                                                                                     6

5.3.    Когда машина не используется                                                6

5.4.    Использование поддерживающей стойки (мод.CI)              6

Приложение А

Схема                                                                                             А1

I. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1.     Технические данные

1.1.  Таблица технических данных

мод.        загрузка  таймер     произв/ч    скорость        электрич         характ

мощн              напр

кг            сек              кг                                       лс  кв             v        гц

PPF5           5              120            150                  1                 0,5  0,37        230v/1n       50

230-400v/3     50

PLF5          5              120             150                  1               0,35  0,26        230v/1n       50

230v-400/3    50

LCF5           5              120             150                   1               0,35  0,26        230v/1n      50

230-400v/3    50

PPF10       10             120             300                   1               0,75  0,55        230v/1n      50

230-400v/3    50

PLF10V2  10             120             300                   2              1/0,5  0,75/         400v/3       50

0,37

LCF10      10             120             300                   1              0,75    0,55        230v/1n     50

230-400v/3   50

PPF18       18             120             600                   1              1,2       0,9         230v/1n     50

230-400v/3   50

PLF18V2  18             120             600                   2            1,3/0,7  0,97/      400v/3        50

0,5

LCF18       18             120            600                   1               1,2      0,9          230v/1n    50

230-400v/3   50

1.2.        Схема установки (см. приложение А1)

2. УСТАНОВКА

2.1. Установка

Электрические соединения, включение и устранение неисправностей должно осуществляться только специалистами, прошедшими стажировку в нашей компании или квалифицированными инженерами. Оборудование должно устанавливаться в коммерческих предприятиях , столовых, но не на промышленных предприятиях.

Внимание! Сама установка и среда, в которой она работает должны отвечать требованиям техники безопасности и соответствовать стандартам, предъявляемым для электрооборудования. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения указанных требований.

2.2.     Размещение оборудования

Разместите машину в таком  месте, которое соответствовало бы требованиям по ее установке. Удалите с ее поверхности упаковочные материалы.

2.2.1.  Стойка с ящиком и фильтром для картофелечистки:поставьте машину на раму А (рис.1), чтобы резиновая трубка Б попала в соответствующее ей отверстие. Добейтесь. чтобы отверстия в раме совпали с отверстиями в днище машины. Используя гаечный ключ #17, соответствующие болты Е, закрепите конструкцию. С помощью регулируемых по высоте ножек рамы установите машину в горизонтальном положении.

2.3.Подключение водоснабжения

С помощью гибкой трубки и  3/4- дюймовых соединительных муфт  подключите устройство к системе водоснабжения (давление от 1 до 4 бар). Сначала соедините гибкую трубку с трубкой для поступления воды в машину С, а затем – с водопроводной трубой. На водопроводную трубу необходимо поставить кран для регулировки поступления воды. Дренаж должен быть наклонным для облегчения стока воды.

2.4. Электрические соединения

Машина снабжена силовым кабелем для подключения к источнику питания, снабженным магнитно-термическим устройством для защиты оператора от случайного электрического поражения.

Осторожно! Cледует правильно заземлить устройство в соответствии со стандартами безопасности. Производитель не несет ответственности за  ущерб, нанесенный в результате несоблюдения этих правил.

2.5. Испытания и обучение персонала

После всех предварительных операций, подключения воды и электричества следует провести тестирование устройства.

-поднимите прозрачную крышку рабочей емкости, как указано на рис.4;

-установите крышку в верхнем положении;

-вставьте рабочий диск;

-включите машину в соответствии с инструкциями пар.”работа”;

Диск должен вращаться против часовой стрелки, в противном случае отключите устройство и поменяйте фазу в источнике питания.

Когда эти операции проделаны, следует провести обучение персонала, который будет работать с установкой. Следует объяснить как работает установка, а также информировать о действующих стандартах безопасности, а затем передать пользователю Инструкцию вместе с имеющимся дополнительным оборудованием.

Компания не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате вмешательства в работу систем безопасности машины.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

3.  Как пользоваться машинами с 1 скоростью (PPF-RLF-LCF/5-PPF-LCF/10-PPF-LCF/18).

3.1.Подготовка и запуск установки.

Включите настенный выключатель. Откройте крышку рабочей емкости;

После установки рабочего диска опустите крышку и убедитесь, что рабочая емкость тщательно закрыта.

Поверните таймер Е в нужное вам положение:световой индикатор D при этом загорится ( предположим, что текущее время-1’30”)

Проверьте сквозь прозрачную крышку, что вода для промывки поступает в рабочую емкость.

3.2. Остановка

По окончании установленного цикла световой индикатор выключится, одновременно прекратится поступление воды в рабочую камеру.

3.3.  Получение готового продукта

-после размещения контейнера для готовой продукции откройте крышку

продуктового отсека.

-поверните таймер Е так, что диск будет вращаться без поступления воды в рабочую камеру, после этого готовый продукт будет поступать  контейнер.

4.    Как пользоваться 2-скоростными моделями: PLF10V2-PLF18V2

4.1.     Подготовка и включение оборудования

- включите главный выключатель.

- откройте загрузочное отверстие.

- после установки рабочего диска тщательно закройте прозрачную крышку.

- включите таймер Е в нужное вам положение: индикатор D загорится.

(установленное время, предположительно, будет 1’30”)

- проверьте через прозрачную крышку, что вода для промывки поступает в рабочую камеру.

4.2.     Двухскоростной выключатель

Модели PLF10V2-PLF18V2 оснащены двухскоростным переключателем С (рис.8)

-скорость 1: предназначена для обработки раковин моллюсков и других подобных продуктов.

-скорость 2: предназначена для для чистки корнеплодов, моркови, чеснока и лука.

4.3.     Получение готового продукта

- после размещения контейнера под продуктовый отсек машины  откройте его крышку.

- поверните рукоятку таймера, чтобы рабочий диск вращался без поступления воды в рабочую камеру и обработанный продукт попадет в контейнер.

4.4.    Завершение рабочего цикла

- по окончании рабочего цикла индикатор Е выключится, одновременно прекратится приток воды в рабочую камеру.

4.5.    Рекомендации.

4.5.1. Для чистки корнеплодов и моркови мы рекомендуем использовать специальный абразивный диск РАВ.

4.5.2. Для обработки раковин моллюсков и других подобных продуктов

(только на машинах PLF10V2-PLF18V2, на скорости 1) используйте диск РРС с нейлоновыми щетками.

4.5.3. Ящик и фильтр поддерживающей стойки СI: поддерживающая стойка может быть снабжена контейнером и фильтром CCF из нержавеющей стали, который легко очищается после завершения каждого цикла.

5.    Уход за оборудованием, его чистка

5.1.  Периодический уход за оборудованием, поддержание его чистоты предотвращают поломки и обеспечиают его бесперебойную работу.

5.1.1. Ежедневно:

- вынимайте рабочий диск и промывайте его с помощью щетки с легким абразивным действием.

- вынимайте фильтр из его гнезда в поддерживающей стойке, очищайте от отходов, промывайте и возвращайте на место.

5.2.   Проблемы.

- в случае возникновения поломок, остановите машину и информируйте послепродажную сервисную службу.

5.3.  Если оборудование не будет использоваться в течение длительного периода времени, его необходимо отключить от электросети, почистить и на период хранения накрыть нейлоновым кожухом.

5.4.  Использование S/S поддерживающей стойки, мод. CI (рис.9)

- помимо функции поддержания машины, стойка также может использоваться для размещения контейнера для накопления отходов от обрабатываемых продуктов.

- съемный ящик ( мод.CCF) может использоваться как контейнер для приемки обработанного продукта.

- телескопический удлинитель (мод.SB) поддерживает контейнер для готовой продукции.

- для чистки контейнера необходимо вынуть его из гнезда, освободить фильтр, очистить его от отходов и промыть.

Приложение А1

1. Прозрачная крышка

4. Переключатель

5. Индикатор

6. Таймер циклов (от 0 до 4 мин)

7. Рукоятка открывания крышки

8. Выходное отверстие

9.  Поддерживающая стойка (опция)

10. Держатель контейнера (опция)