Россия ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» КоТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ электрическиЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-250-ОМ и КПЭМ-350-ОМ Руководство по эксплуатации «Впервые выпускаемая в обращение продукция» ЧЕБОКСАРЫ 2013

1  НАЗНАЧЕНИЕ

Котлы пищеварочные  электрические типа КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ  (далее - котлы) предназначены для  приготовления и расстойки продуктов питания (бульоны, супы, соусы, пасты, каши, легкое тесто, взбитые сливки и т.д.), как с перемешиванием, так и без перемешивания приготовляемого продукта, а также для опорожнения котла путем опрокидывания его варочного сосуда.

В связи с постоянным усовершенствованием машины в ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

Котлы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Котлы имеют сертификат соответствия:

№ C-RU.МХ11.В00122. Срок действия с 11.03.2013  по 15.03.2015.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 30.12.2010 по 29.12.2013.

На котлы распространяется действие нормативного документа межотраслевого применения по вопросам  промышленной безопасности и охраны недр «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03».

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | КПЭМ |
|  | -60-ОМ | -250-ОМ | -350-ОМ |
| 1. Номинальная потребляемая мощность, кВт - в режиме варки; - в режиме варки с перемешиванием | 9 9,9 | 27 28,7 | 36 37,7 |
| 2. Номинальное напряжение, В | 400 |
| 3. Род тока | трехфазный с нейтралью, переменный |
| 4. Частота тока, Гц | 50 |
| 5. Потребляемая мощность одного ТЭН-а, кВт | 3 |
| 6. Количество блоков ТЭН-ов (ТЭНов), шт. | 1(3) | 3(9) | 4(12) |
| 7. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя опрокидывателя, кВт | 0,18 |
| 8. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя миксера, кВт | 1,1 | 1.5 |
| 9. Номинальная потребляемая мощность электромагнитных клапанов, Вт | (2х9)+25=43 |
| 10. Расход электроэнергии для поддерживания температуры кипения воды в стационарном режиме, кВт/ч, не более | 3 | 9 | 12 |
| 11. Время разогрева воды в сосуде до температуры 95 оС, мин, не более | 45 | 80 | 100 |
| 12. Диапазон регулирования температуры пароводяной рубашки, оС | от 20 до 120 |
| 13. Рабочее давление в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см 2), не более | 100(1,0) |
| 14. Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см 2) | от 49 до 589 (от 0,5 до 6) |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
|  | КПЭМ |
|  | -60-ОМ | -250-ОМ | -350-ОМ |
| 15. Диапазон регулирования частоты вращениямиксера, об/мин. | от 0 до 120 |
| 16. Время опрокидывания, мин., не более | 0,6 |
| 17. Максимальный угол опрокидывания, 0 не более | 100 |
| 18. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота до уровня столешницы - высота с поднятой крышкой | 1135 810 1090 1770 | 1510 1020 1240 2295 |
| 19. Масса, кг, не более | 244 | 348 | 388 |

3  УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы котла основан на обогреве содержимого в варочном сосуде паром, который образуется при нагреве воды в рубашке котла трубчатыми электронагревателями (ТЭН-ми). Такой процесс обогрева полностью исключает пригорание продуктов.

В котле предусмотрены следующие режимы работы:

- варка (нагрев) – доведение содержимого котла до нужной температуры на номинальной мощности и автоматическое поддержание набранной температуры до истечения времени приготовления.

- охлаждение – охлаждение содержимого котла до заданной температуры. Вода из водопровода стекая по наружным стенкам варочного сосуда охлаждает продукт.

Дополнительные функции реализуемые в процессе работы котла:

- миксер – принудительное перемешивание продукта в процессе приготовления;

- программа (работа по программе) – варка и охлаждение содержимого котла с заранее заданными параметрами (температура, время, работа с рабочим инструментом) в автоматическом режиме;

-опрокидывание – принудительное опорожнение варочного сосуда от приготовленного продукта, путем наклона варочного котла.

Котел состоит из следующих основных узлов:

- варочного котла (рис. 2 поз. 4);

- правой опорной стойки (рис. 2 поз. 1);

- левой опорной стоки (рис. 2 поз. 2);

- установленных на основании (рис. 2 поз. 3);

- крышки (рис. 2 поз. 12);

- пульта управления (рис. 2 поз. 5).

Варочный котел (рис. 6) состоит из варочного сосуда и приваренной к нему пароводяной рубашки. Снизу к пароводяной рубашке крепится электропривод (рис. 6 поз. 6). Электропривод через вал соединяется смиксером. Фиксация миксера на вал осуществляется фиксатором (рис. 7 поз. 4).   В дно пароводяной рубашки вмонтированы блоки ТЭН-ов (рис. 6 поз. 10) и электрод «сухого хода» (рис. 6 поз. 11). Пароводяная рубашка с наружной стороны, обернута базальтовым теплоизоляционным материалом и алюминиевой  фольгой. Под термином «сухой ход» принято понимать положение, при котором ТЭН-ы вследствие понижения уровня теплоносителя в рубашке оказываются полностью или частично обнажены. Нижний предельно допустимый уровень жидкости теплоносителя в рубашке контролируется электродом (рис.6 поз. 11).

Варочный котел с рубашкой закрыт снаружи декоративными панелями и основанием,  на котором расположена система водоснабжения (рис.6).

Система водоснабжения состоит из трассы подвода воды, трассы слива, системы трубопроводов, и трех электромагнитных клапанов. Электромагнитный клапан (рис. 6 поз.3) управляет сливом излишков воды из пароводяной рубашки при работе функции «Охлаждение». Электромагнитный клапан (рис. 6 поз. 8) управляет заливкой воды при работе функции «Охлаждение» и поддержанием уровня теплоносителя в пароводяной рубашке. Электромагнитный клапан (рис. 6 поз.7) управляет заливкой воды в варочный сосуд. Для слива воды из пароводяной рубашки установлена пробка (рис. 6 поз. 6).

Для предотвращения чрезмерного повышения давления установлен предохранительный клапан (рис. 6 поз 2), который срабатывает при превышении давления в рубашке более 1,2 кгс/см², а для предотвращения создания чрезмерного разрежения установлен предохранительный клапан (рис. 6 поз. 1), который срабатывает при создании разрежения в пароводяной рубашке более 0,01 кгс/см2.

Для аварийного отключения котла при повышении давления выше 1,3 кгс/см2 установлен электроконтактный манометр (рис. 6 поз 13).

Крышка (рис.2 поз. 12) служит для предотвращения выхода пара из работающего котла и для заправки варочного сосуда котла продуктом при работающем рабочем инструменте. Крышка состоит из ручки с пружинным механизмом подъема (рис. 2 поз. 8), съемной крышки с фиксатором  (рис. 2 поз. 10), защитной решетки (рис. 2 поз. 11) и собственно крышки (рис. 2 поз. 12). Съемная крышка с фиксатором служит для возможности заправки варочного сосуда котла продуктом при работающем рабочем инструменте. Для этого необходимо снять крышку, для чего необходимо нажать на нее и сдвинуть под углом «вправо»-«на себя» и поднять вверх. Устанавливается крышка в обратном порядке. Защитная решетка служит для предохранения от касания руками вращающегося рабочего инструмента. Крышка варочного котла имеет возможность фиксироваться на любой угол.

Левая опорная стойка (рис. 5) состоит из каркаса с облицовкой. На каркасе установлены следующие элементы:

- два микропереключателя и два регулировочных болта положения наклона варочного котла (рис. 5 поз. 2, 3, 6, 7);

- микропереключатель положения крышки (рис. 5 поз. 1);

- щит электрический, на нем установлены пускатели ТЭН-ов КМ4…КМ7 (рис. 5 поз. 8), клеммный блок (рис.5 поз.9), короб кабельный (рис.5 поз. 4) для прокладки проводов  и плата КПЭМ (блок сухого хода) А2 (рис. 5 поз.1);

- кабельный ввод КВГ (рис.5 поз. 5).

Микропереключатель (рис. 5 поз. 7)  предназначен для выдачи сигнала на цепи управления. При установке варочного сосуда в вертикальное положение микропереключатель выдает сигнал блокировки пускателя КМ3 (см. схема электрическая принципиальная) и выдает разрешающий сигнала на пускатели ТЭНов (КМ4…КМ7) и электромагнитные клапана. Болт (рис. 5 поз. 6) предназначен для защиты микропереключателя  в случае аварийного режима работы.

Микропереключатель (рис. 5 поз. 3)  предназначен для выдачи сигнала блокировки на контактор КМ2 при установке варочного сосуда в положение максимального наклона (угол наклона 100°). Болт (рис. 5 поз. 2) предназначен для защиты микропереключателя  в случае аварийного режима работы.

Микропереключатель крышки (рис. 5 поз. 1) предназначен для выдачи сигнала блокировки на контактор КМ2 или реле управления частотным приводом. При поднятой крышке блокируется работа (реле К1 и К2) рабочего инструмента и разрешается опорожнение варочного сосуда (включение контактора КМ2). При закрытой крышке разрешается работа рабочего инструмента и блокируется контактор КМ2.

Правая опорная стойка (рис. 4) состоит из каркаса с облицовкой. На каркасе установлены:

-панель управления (рис. 4 поз.1);

- мотор-редуктор опрокидывания варочного котла (рис. 4 поз.8);

- щит электрический, на нем установлены: регулятор частоты вращения рабочего инструмента (частотный преобразователь) U1 (рис.4 поз. 10), пускатель электропривода КМ1 (рис. 4 поз. 5) и пускатели электропривода поворота варочного сосуда КМ2, КМ3 (рис. 4 поз. 6), реле выбора направления вращения рабочего инструмента К1, К2 (рис. 4 поз.7), автоматические выключатели QF1, QF2 и QF3 (рис. 4 поз. 4) ;

-  душевое устройство для мойки (рис. 4 поз. 2).

Управление котлом осуществляется с панели управления (рис. 3).

На панели управления расположены индикаторы отображаемого параметра, кнопки и переключатели выбора параметров работы («Режимы», «Температура», «Таймер», «Программа», «Миксер», «Опрокидывание», «Залив воды»).

В окне «Режимы» выбирается требуемый режим работы котла - «Нагрев» (варка) или  «Охлаждение», режим работы варочного инструмента - «Вперед», «Вперед с паузой», «Вперед/Назад».

Последние три режима характеризуют работу рабочего инструмента (электропривода) и включаются при необходимости:

«Вперед» - постоянное вращение рабочего инструмента в одну сторону с заданной угловой скоростью;

«Вперед с паузой» - вращение рабочего инструмента в одну сторону с заданной угловой скоростью с цикличностью: 10 с вращение / 5 с остановка;

«Вперед/назад» - вращение рабочего инструмента с заданной угловой скоростью: 10 с вращение в одну сторону / 5 с остановка / 10 с вращения в другую сторону.

В окне «Температура» осуществляется индикация заданной температуры в пароводяной рубашке, реальное значение температуры в пароводяной рубашке, а также производится установка требуемой температуры в пароводяной рубашке.

В окне «Таймер» осуществляется индикация заданного времени приготовления, оставшегося времени до конца приготовления, а также производится установка требуемого времени приготовления.

В окне «Программа» осуществляется индикация номера программы, шага программы, а также производится запись в память программ приготовления.

В окне «Миксер» производится включение/отключение электропривода рабочего инструмента, а также выбирается частота вращения рабочего инструмента.

В окне «Опрокидывание» производится включение режима опрокидывания/подъема котла, а также остановка этого процесса.

В окне «Залив» производится включение/отключение залива воды в варочный сосуд котла.

Кнопка «Вкл./Откл.» служит для включения котла.

Кнопка «Пуск/Стоп» служит для запуска котла в работу.

Под панелью управления расположен блок контрольных ламп.

Лампа «Аварийное давление» (красная) загорается, когда давление в котле превысит 0,13 МПа, т.е. она свидетельствует о том, что произошел отказ котла. Одновременно отключаются  пускатели (ТЭНы).

Лампа «Заливка воды в рубашку» (желтая) загорается, когда уровень воды в пароводяной рубашке снизится  ниже датчика или включен режим «Охлаждение». Одновременно с загоранием лампы происходить автоматический долив воды в рубашку. Длительное горение лампы при работе на режиме «Нагрев» свидетельствует о том, что  произошел отказ в системе подачи воды в пароводяную рубашку (отсутствует вода, забился фильтр электромагнитного клапана, произошел отказ электромагнитного клапана) или варочный сосуд не установлен в вертикальное положение.

Лампа «Крышка котла» (желтая) загорается, когда поднята крышка котла, и свидетельствует о том, что возможно включение функции «Опрокидывание» и работа рабочего инструмента заблокирована.

4  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током котел относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

Котел согласно нормативного документа межотраслевого применения по вопросам  промышленной безопасности и охраны недр «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03» относится к 4-ой группе и регистрации в органах Гостехнадзора  России не подлежит.

Требования пунктов 6.3.1; 6.3.3; 6.3.8; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 7.1; 7.2 правил ПБ 03-576-03 являются обязательными.

Лица, допущенные к обслуживанию котла, должны пройти инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности при работе с котлом.

Электропроводка и заземляющие устройства должны быть исправными. При замыкании на корпус немедленно отключите котел от электросети и включите вновь только после устранения неисправностей.

В случае возникновения сбоев в работе  обязательно выключите котел. Для экстренной остановки работы котла служит аварийная кнопка останова (рис. 3 поз. 16).

Соблюдайте осторожность при подъеме крышки котла.

Во избежание ожога во время работы остерегайтесь касания поверхности крышки. При открытии крышки остерегайтесь горячего пара.

Соблюдайте осторожность при разгрузке продукта.

Во время наклона варочного сосуда котла запрещается стоять спереди или сзади котла кому-либо.

Перед опрокидыванием (подъемом) варочного сосуда котла убедитесь в отсутствии посторонних предметов (людей) между котлом и опорными стойками, а также в том, что никакие предметы (люди) не попадут туда во время опрокидывания (подъема) варочного сосуда.

Во избежание срабатывания защиты электропривода миксера не  переключать переключатель «Миксер» при работающем котле.

Всегда перед перемешиванием проверяйте фиксацию смесителя.

После окончания варки не касайтесь горячего рабочего инструмента без защитных рукавиц.

При горячем котле (более 500С) не открывайте сливную пробку парогенератора.

Следить за скоростью перемешивания во избежание выплескивания содержимого котла.

Не оставлять воду в пароводяной рубашке  после работы, если температура в помещении опускается ниже 0 °С.

Приготовление различных видов каш, джемов, паст и других подобных изделий проводите в режиме перемешивания.

Внимание!

Для очистки наружной части котла не допускается применять водяную струю.

Категорически запрещается:

- работать без заземления;

- оставлять работающий котел без надзора;

- проводить чистку и устранять неисправности на работающем котле;

- работать в одежде (шарфы, галстуки, свободные рукава и тому подобное), которая может быть легко захвачена во время работы вращающимися  частями котла;

- принудительно замыкать блокировку открытия крышки котла;

- включать котел с незагруженным варочным сосудом (пустой котел);

- открывать пробку слива воды из пароводяной рубашки во время работы;

- оставлять котел подключенным к электрической сети без присмотра;

- во время работы с рабочим инструментом просовывать в котел кухонный инвентарь.

5  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения котла в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание котла должны проводить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Котел следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом, во избежание накопления пара в помещении. Необходимо следить за тем, чтобы котел был установлен в горизонтальном положении.

Перед установкой, используя монтажные чертежи (рис. 8), проверьте, что отведенная под котел площадь достаточна для его нормальной работы и обслуживания. Так же проверьте в полу наличие дренажного отверстия или уклона, необходимого при сливе воды из пароводяной рубашки котла.

Установку котла проводить в следующем порядке.

Распакуйте котел.

Приготовьте заливную яму согласно монтажному чертежу.

Для облегчения установки котла в заливную яму, болты М12х110 крепящие котел к транспортному основанию вверните до упора в пластины монтажной рамы (резьбовая часть болта выступает вниз).

Установите котел в заливную яму, подложив под торчащие болты опорные пластины (входят в комплект поставки) и аккуратно выверните, попеременно, транспортные болты не нарушая равновесия котла.

В освободившиеся отверстия монтажной рамы вверните регулировочные болты М12х40 (входят в комплект поставки), болты должны упереться в опорные пластины. Регулировочными болтами отрегулировать положение котла относительно стойки управления (использовать уровень). Котел должен стоять ровно как в поперечном, так и в продольном направлениях.

Котел должен быть установлен так, чтобы от уровня пола до облицовки боковых стоек  котла было 5 мм.

Залейте заливную яму с основанием котла бетоном до уровня пола.

Замажьте 5-миллиметровое пространство между полом и облицовками вкруговую вокруг стоек силиконовой мастикой.

Удалите защитную пленку со всех поверхностей котла.

Подключение подачи воды к котлу должны выполняться только лицом, имеющим профессиональный опыт установки и обслуживания нагревательного, канализационного, водопроводного и вентиляционного оборудования.

Точки подвода и слива воды обозначены на габаритно-монтажном чертеже.

Точки подключения и слива воды имеют следующие размеры:

- подвод холодной воды (дно котла и стойка управления): наружная резьба G1/2” (Dу не менее 15 мм).

- отвод воды: котел подключите к системе канализации через резьбу G ¾” (Dу не менее 20 мм.) гибким шлангом выдерживающим температуру до 100°С.

Подключение холодной воды к дну котла (заполнение пароводяной рубашки и варочного сосуда) должно быть оснащено запорным краном (вентилем) и фильтрами для очистки, смягчения воды, а также фильтром с активированным углем (в комплект поставки не входят).

Необходимая тонкость очистки фильтра – 0,08 мм. Допустимая общая жесткость воды 3мг-экв/л. Параметры фильтров в соответствии с прогнозируемым расходом воды.

Подключение холодной воды к правой стойке (подача воды к душевому устройству) должно быть оснащено запорным краном (вентилем).

Установите душевое устройство.

Подключите котел к электросети согласно действующему законодательству и нормативам. Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений, указанных в таблице 2:

Таблица 2

| Изделие | Обозначение шнура (рекомендуемая марка, число х номинальное сечение жил) |
| --- | --- |
| КПЭМ 60-ОМ | ВВГ 5х 2,5 |
| КПЭМ 250-ОМ, КПЭМ 350-ОМ | ВВГ 5х 10,0 |

Подключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом надписей на табличках.

Осуществите подключение котла к электросети с учетом допускаемой  нагрузки на электросеть.

Монтаж и подключение произведите так, чтобы отсутствовал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов.

Необходимо надежно заземлить котел, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему контакту клеммного блока; заземляющий проводник должен быть в шнуре питания.

Проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей котла (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления  подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления.

- проверьте сопротивление изоляции котла, которое должно быть  не менее 2 МОм;

- проверьте переходное сопротивление между заземляющим зажимом и доступными металлическими частями котла, которое должно быть  не более 0,1 Ом.

Электропитание подведите  на клеммный  блок  от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой с рабочими характеристиками, указанными в табл. 3. Автоматический выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания котла  и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Таблица 3

| Изделие | Характеристики защиты |
| --- | --- |
| КПЭМ 60-ОМ | На ток 25А/30мА |
| КПЭМ-160-ОМ | На ток 32/30мА |
| КПЭМ 250-ОМ, КПЭМ 350-ОМ | На ток 80А/300мА |

- проверьте направление вращения редуктора опрокидывания. В положении переключателя  варочный сосуд котла должен наклониться. При не совпадении направления движения перекинуть два фазных питающих провода на клеммном блоке или в распределительном щите.

- произвести расконсервацию внутренней поверхности варочного котла путем кипячения чистой воды. При необходимости допускается использовать моющие средства разрешенные к применению ФС «Роспотребнадзор».

Для выравнивания потенциалов при установке котла в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком- эквипотенциальность.

Сдача в эксплуатацию смонтированного котла должна быть зафиксирована в паспорте котла, где подписываются представители монтажной организации и администрация предприятия общественного питания.

6  ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указанием по технике безопасности, элементами управления.

Перед началом эксплуатации откройте краны подачи воды ко дну котла (заполнение пароводяной рубашки и варочного сосуда).

Откройте крышку. Проверьте отсутствие инородных предметов в варочном сосуде.

Все выключатели на передней панели должны быть установлены в положение «Откл.» Потенциометр задания скорости, вращая против часовой стрелки, вывести в крайнее (нулевое) положение.

Кнопка аварийного останова должна быть в отжатом положении.

Включите электропитание на распределительном щите.

Нажмите кнопку «Вкл./Откл.». После прохождения внутреннего теста на панели воспроизведутся параметры последнего примененного режима приготовления.

Установите варочный котел в вертикальное положение, удерживая  переключатель «Опрокидывание» в положении , до срабатывания конечного выключателя (происходит автоматическое заполнение пароводяной рубашки водой).

После включения происходит автоматическое заполнение пароводяной рубашки водой: одновременно открыт клапана  заполнения варочного сосуда и слив воды с варочного сосуда (рис. 6 поз. 3 и 8). Заполнение рубашки происходит только, если варочный сосуд находится в вертикальном положении.

Поднимите крышку.

Загрузите продукт. Установите переключатель «Залив воды» в положение «Вкл». Заполните требуемое количество воды в варочный сосуд. После заполнения переключатель «Залив воды» установите в положение «Выкл».

Выберите режим приготовления, для чего в окне «Режимы» нажмите соответствующую кнопку: «Нагрев» (варка) или «Охлаждение» (рис. 3 поз. 2,3). При выборе режима рядом с кнопкой загорается светодиод.

Если для приготовления необходим режим работы с миксером, то выберите один из трех вариантов его работы, для чего нажмите соответствующую кнопку в окне «Режимы»: «Вперед», «Вперед с паузой», «Вперед/Назад» (рис. 3 поз. 4-6). При выборе режима рядом с кнопкой загорается светодиод.

Характеристики вариантов работы рабочего инструмента см. в разделе 3.

Для отключения режима работы с рабочим инструментом нажмите на кнопку с выбранным режимом. Светодиод должен погаснуть.

Установите температуру приготовления продукта, для чего нажмите кнопку «» (рис. 3 поз.7), при этом индикатор (малый) значения задаваемой температуры начинает мигать.  С помощью кнопок  или  откорректируйте значение заданной температуры. Нажатием кнопки «» зафиксируйте измененное значение (индикатор значения задаваемой температуры прекращает мигать). Диапазон значений задаваемой температуры (20-120)°С.

На большом индикаторе отражается действительная температура в пароводяной рубашке.

Установите время приготовления продукта. Нажмите кнопку «» (рис.3 поз.9), при этом индикатор значение задаваемого времени приготовления начинает мигать. С помощью кнопок

или  откорректируйте время приготовления. Нажатием кнопки «» зафиксируйте  измененное значение (значение задаваемого времени прекращает мигать). Максимальное значение задание времени 9 часов 59 минут. На индикаторе большего размера до нажатия кнопки «Пуск\Стоп» выводятся черточки. После нажатия кнопки «Пуск\Стоп» отсчет времени идет в обратном направлении от задания.

Внимание! Функция времени приготовления продукта активна только в режиме приготовления «Нагрев» (варка).

Возможно  приготовление продукта по заранее заданной программе (технологии приготовления): варка и охлаждение с заданными параметрами в автоматическом режиме.

Для входа в функцию «программа» нажмите кнопку , (рис. 3 поз. 10). На большом  цифровом индикаторе отразится номер последней примененной программы, на малом цифровом индикаторе отразится номер шага программы – «1», а в окнах «Температура» и «Таймер»

на малых индикаторах заданные значения первого шага программы. Для выбора другой программы используйте кнопки  или . Возможно задание до 10 собственных программ.

В каждой программе три шага. При необходимости использования только двух шагов достаточно на лишнем шаге задать режим «Нагрев» и выставить время по таймеру  равным нулю.

Для просмотра других шагов программы, а также для корректировки программы, необходимо войти в режим программирования, для чего нажмите и удерживайте кнопку ,  пока значение большого цифрового индикатора не начнет мигать.

Корректировка параметров каждого шага программы осуществляется аналогично выбору параметров приготовления продукта, т.е. установите требуемые значения задаваемых параметров в соответствующих окнах: режим приготовления (нагрев или охлаждение), температуру приготовления или охлаждения, время приготовления, направление вращения рабочего инструмента.

Для перехода к другим шагам программы используйте кнопки  или .

Для выхода из режима программирования и записи программы в память нажмите кнопку «Пуск\Стоп».

Для выхода из функции «Программа» достаточно нажать кнопки режимов «Нагрев» или «Охлаждение».

При работе без использования рабочего инструмента опустите крышку котла и нажмите кнопку «Пуск/Стоп».

По достижению конечных значений приготовления пищи (окончание времени приготовления в режиме «Нагрев» или достижение заданной температуры в режиме «Охлаждение») котел автоматически остановится и прозвучит звуковой сигнал.

При необходимости можно остановить работу котла нажатием кнопки «Пуск/Стоп».

Также в процессе работы возможна корректировка параметров приготовления (температура, время). Изменение параметров производится аналогично тому, как это производится на неработающем котле, т.е. нажмите кнопки «» или «» и соответствующими кнопками  или  установите требуемые значения параметров. Повторно нажмите кнопки «» или «».Об изменении параметров в процессе работы сигнализирует звуковой сигнал.

Режим работы (окно «Режимы» и «Программа») в процессе работы котла изменить нельзя. Для изменения режима  необходимо остановить работу котла  кнопкой «Пуск/Стоп.» и произвести установку требуемых параметров.

Работа с режимом «Миксер» осуществляется аналогичным образом.

Установите лопатки на миксер (рис. 7).

Поднимите крышку котла. Установите миксер на вал и зафиксировать фиксатором.

Внимание! При поднятой крышке режим «Миксер» не функционирует.

Установите переключатель «Миксер» в положение «Вкл».

Включите котел в работу. Выберите скорость вращения рабочего инструмента - поврните ручку «Скорость вращения» по часовой стрелке.

По окончании приготовления продукта установить ручку «Задание скорости» в нулевое положение (повернув против часовой стрелки до упора). Включатель «Миксер» установите в положение «Откл.». Осторожно поднимите крышку котла. Подготовьте и установите емкость для готового продукта. Удерживая переключатель «Опрокидывание» в положении  , слейте продукт в приготовленную емкость. После опорожнения очистите варочный сосуд котла от остатков продукта приготовления.

По окончании работы переведите котел в вертикальное положение, нажмите кнопку «Вкл\Откл.», все выключатели установите в положение «Выкл.». Ручку задания скорости вращения миксера поверните против часовой стрелки до упора.

По окончании работ обесточьте котел на распределительном щите, закройте краны подачи воды.

7  ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ВАРОЧНОГО КОТЛА

Необходимо после окончания работы проводить очистку котла.

Охладите котел, при необходимости, до 50°С.

Поверните котел в положение удобное для проведения очистки.

Отключите электропитание.

Удалите остатки продукта.

Производите очистку специальными жирорастворяющими средствами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки едкие щелочи и концентрированные кислоты, абразивные вещества.

Обработайте внутренние поверхности жирорастворяющим средством (в соответствии с инструкцией по эксплуатации жирорастворяющего средства);

Смойте моющую жидкость используя душ.

Протрите поверхности чистой тканью, смоченной водой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- будьте осторожны при использовании очищающих средств, остерегайтесь их попадания на кожу или в глаза.

В случае сильных загрязнений допускается использовать чистящее средство “CILLIT lime & rust BANG!” (в соответствии с инструкцией на чистящее средство).

8  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик  III - V  разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание и ремонт котла осуществляется по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;

- техническое обслуживание после одного месяца эксплуатации;

- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.

При  техническом обслуживании необходимо провести следующие работы:

- проверить внешним осмотром котел на соответствие правилам  техники безопасности;

- проверить исправность защитного заземления от автоматического выключателя до заземляющего устройства котла;

- проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя  электрощита до клеммной коробки;

- проверить исправность кожухов, ручек, ограждений;

- провести очистку пароводяной рубашки с помощью средства для удаления накипи (напр. «Кумкумит»). Для заправки пароводяной рубашки средством для удаления накипи необходимо: повернуть котел в максимальное опрокинутое положение, отвернуть пробку (рис. 6 поз.6), с помощью шланга с воронкой заправить пароводяную рубашку средством для удаления накипи. Очистку провести в соответствии с инструкцией на средство для удаления накипи.

- проверить срабатывание блокировок: открытие крышки котла при работающем миксере (миксер должен остановиться); отсутствие вращения миксера, если он не установлен в рабочее положение; отсутствие опрокидывания котла при опущенной крышке котла;

- при необходимости устранить неисправность соединительной, а также  светосигнальной арматуры;

- при необходимости провести дополнительный инструктаж работников по технике безопасности при эксплуатации котла;

- провести техническое обслуживание преобразователя частоты в соответствии с «Руководством по эксплуатации преобразователей частоты».

Перед проверкой контактных соединений, крепления переключателей и сигнальной арматуры,  отключить  котел  от  сети  снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита  и повесить на рукоятки коммутирующей аппаратуры плакат  «Не включать - работают люди»,  отсоединить, при необходимости, провода электропитания  котла и изолировать их.

9  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При нажатии кнопки «Вкл» котел не включается | Отсутствует напряжение в сети. Нажата кнопка аварийного останова Сработал автомат QF1. | Проверить напряжение в сети. Отжать кнопку аварийного останова Выяснить причину срабатывания автомата, включить автомат. |
| При включении «Залив воды» в варочный сосуд вода не наполняется. | Закрыт кран подачи воды. Не исправен электромагнитный клапан | Открыть кран подачи воды. Заменить электромагнитный клапан. |
| Не происходит опрокидывание котла. | Включен режим «Миксер» Сработал реле KK1 или КК2 Неисправен микропереключатель закрытия крышки котла | Выключить режим «Миксер» Выяснить причину срабатывания КК. Заменить микропереключатель. |
| В режиме «Опрокидывание» изменение положение варочного сосуда не соответствует надписи на клавиатуре. | Неправильное чередование фаз. | Перекинуть два фазных питающих провода на клеммном блоке или в распределительном щите. |

Продолжение таблицы 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Долго набирает температуру | Вышел из строя пускатель(и) Вышел(и) из строя один или несколько ТЭН-ов ЕК1…ЕК4. | Заменить неисправный(е) пускатель. Заменить неисправные блоки ТЭН-а (ов). |
| При нажатии кнопки «Пуск/Стоп» котла не нагревает. | Закрыт кран подачи воды. Варочный сосуд не установлен в вертикальное положение. Образование накипи на электроде сухого хода Не исправен электрод сухого хода. Не исправна плата А2 | Открыть кран подачи воды. Установить котел в вертикальное положение. Очистить пароводяную рубашку, электрод сухого хода от накипи. Заменить электрод сухого хода Заменить плату. |
| Сгорает предохранитель на плате А2 | Вышла(и) из строя обмотка(и) пускателя(ей) КМ4… КМ6. | Заменить пускатель(и) КМ4… КМ6. |
|  | Неисправна первичная обмотка трансформатора блока. | Заменить трансформатор или блок. |
| Не вращается «Миксер». | Переключатель «Миксер» не установлен в положение «Вкл». Сработал автомат QF2 Не выбран режим вращения миксера Не закрыта крышка котла. Не задана скорость вращения миксера Не исправен пускатель КМ1. Не исправно реле К1 и (или) К2 Не исправен или сработала защита преобразователя частоты. | Включить переключатель «Миксер» Установить причину срабатывания, включить автомат. Установить режим вращения миксера. Закрыть крышку котла. Повернуть ручку задания скорости по часовой стрелке. Заменить пускатель. Заменить реле К1 и (или) К2. Выяснить причину срабатывания защиты согласно руководству по эксплуатации. Заменить электропривод. |

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) -

(8352) 24-03-11

- Периодичность технического освидетельствования котла

Периодичность  технического освидетельствования приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Наружный и внутренний осмотр | Гидравлическое испытание пробным давлением |
| --- | --- | --- |
| КПЭМ-60-ОМ, КПЭМ-160-ОМ, КПЭМ-250-ОМ, КПЭМ-350-ОМ | 2 года | 8 лет |

11  Сведения об утилизации

При  подготовке и отправке котла на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части котла по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание!  Конструкция котла постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  руководстве.

12  Хранение, транспортирование и складирование  котлов

Хранение котла должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец котла обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный котел следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов

– группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка котла из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованных котлов по высоте в один ярус для хранения.

- объем и методы технического освидетельствования котла

На предприятии-изготовителе котел испытан на давление 125 кПа (1,25 кгс/см²) и поставляется в собранном виде, законсервирован на срок хранения 12 месяцев. Согласно Правилам ПБ 03-576-03 (п.6.3.13) перед пуском в работу проводится только наружный и внутренний осмотр котла.

Перед пуском в работу, а также при техническом освидетельствовании раз в два года произвести наружный и внутренний осмотр котла:

- убедиться, что котел и его элементы не имеют повреждений после транспортировки;

- проверить, чтобы  котел был правильно установлен и  оборудован в соответствии с Правилами ПБ 03-576-03 и РЭ;

- проверить поверхности варочного сосуда и приваренной к нему пароводяной рубашки на наличие трещин, надрывов, коррозии стенок, выпучин, отдулин;

- проверить сварные швы на наличие трещин, надрывов, свищей, подрезов, наплывов, прожогов,  незаплавленных  кратеров.

Порядок проведения гидравлического испытания:

- при заполнении сосуда водой удалить воздух полностью, (вода должна вытеснить воздух);

- температура воды должна быть не ниже 5°С и не выше 40°С;

- давление в сосуде следует повышать плавно со скоростью  (15÷16) кПа/мин. (использование сжатого воздуха для подъема давления не допускается);

- испытательное давление в сосуде 125 кПа (1,25 кгс/см²);

- давление  должно контролироваться двумя манометрами, одного типа, предела измерения, класса точности и цены деления (например манометр МП-3У или МП-4У, диапазон измерения 0-250 кПа (0-2,5 кг/см2), класс точности 1,5);

- время выдержки сосуда под давлением – 10 мин.;

- после выдержки сосуда под давлением, снизить до рабочего давления 100 кПа (1,0 кгс/см²), и производить наружный осмотр поверхностей сосуда, на наличие течи, трещин, видимых остаточных деформаций и падения давления по манометру.

Котел считается выдержавшим гидравлические испытания если не обнаружено:

- течи, трещин, потения в сварных соединениях и на основном металле;

- течи в разъемных соединениях;

- видимых остаточных деформаций и падения давления по манометру.

Сосуд и его элементы, в которых при испытании выявлены дефекты, после их устранения подвергаются повторным гидравлическим испытаниям давлением 125 кПа (1,25 кгс/см²).

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ПОДНЯТИЯ КРЫШКИ КОТЛА

Рис.1

В процессе  эксплуатации котла возможно незначительное снижение характеристики пружины, что приводит к недостаточной фиксации крышки  в промежуточных положениях. С целью устранения вышеуказанного необходимо выполнить следующее:

- удерживая ключом шестигранник (поз.1) вывернуть винты (поз.2);

- повернуть шестигранник в сторону увеличения усилия до совмещения следующего отверстия в шайбе (поз. 3) и кронштейне (поз. 4);

- завернуть винты (поз. 2) до упора, затем ослабить на 1\6 оборота;

- при необходимости повторить указанную операцию с другой стороны механизма.

КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА

Рис.2

1. Стойка правая                                             9. Трубка подачи воды в котел

2. Стойка левая                                               10. Крышка съемная

3. Основание                                                   11. Защитная решетка

4. Котел                                                           12. Крышка

5. Панель управления                                    13. Душевое устройство

6. Мачта 	миксера

7. Кнопка аварийного останова

8. Ручка для поднятия крышки

пульт управления

(расположение органов управления)

Рис. 3

1. Кнопка включения выключения котла (Вкл.\Откл.)

2. Кнопка режима «Нагрев»

3. Кнопка режима «Охлаждение»

4. Кнопка задания направления вращения миксера - «Вперед»

5. Кнопка задания направления вращения миксера - «Вперед с паузой»

6. Кнопка задания направления вращения миксера - «Вперед/назад»

7. Кнопка функции задания температуры

8. Кнопка функции задания больше или меньше

9. Кнопка функции задания времени

10. Кнопка функции задания собственных программ

11. Кнопка запуска котла в работу (Пуск/Стоп).

12. Включатель миксера

13. Потенциометр задания скорости вращения миксера

14. Переключатель поворота котла («Опрокидывание»)

15. Включатель для заполнения котла водой

16. Кнопка аварийного останова

СТОЙКА ПРАВАЯ

(расположение элементов)

Рис. 4

1. Пульт управления

2. Душ

3. Автоматический выключатель системы управления

4. Автоматический выключатель привода миксера и редуктора опрокидывания

5. Пускатель включения миксера

6. Пускатели опрокидывания

7. Реле направления вращения миксера

8. Мотор-редуктор опрокидывания

10. Преобразователь частоты

11. Подвод воды душирующего устройства (G1/2'' наружная резьба)

СТОЙКА ЛЕВАЯ

(расположение элементов)

Рис. 5

1 Конечный выключатель положения крышки

2 Ограничительный болт максимального опрокидывания котла

3 Конечный выключатель опрокинутого положения котла

4 Короб кабельный

5 Кабельный ввод КВГ

6 Ограничительный боль вертикального положения котла

7 Конечный выключатель вертикального положения котла

8 Пускатели включения ТЭН-ов

9 Клеммный блок

10 Блок управления пищевым котлом (БУПК)

11 Реле аварийного отключения ТЭНов

12 Электрический звонок аварийного давления

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Рис.6

- Предохранительный клапан по разрежению

- Предохранительный клапан по давлению

- Электромагнитный клапан слива излишков воды

- Подключение слива канализации G3/4

- Подключение холодной воды G1/2

- Электропривод

- Электромагнитный клапан заполнения варочного котла

- Электромагнитный клапан  заполнения пароводяной рубашки

- Трубка подачи воды в варочный котел

- Блоки ТЭН-ов

- Датчик сухого хода

- Кожух для закрытия блока ТЭН-ов

- Электроконтактный манометр

СМЕСИТЕЛЬ С ЛОПАТКАМИ

Рис. 7

1. Миксер

2. Лопатка боковая

3. Лопатка нижняя

4. Фиксатор

Рис. 10. Схема электрическая принципиальная КПЭМ 60 ОМ                                      КПЭМ-Х-ОМ   с.23

Рис. 12. Схема электрическая принципиальная КПЭМ 250 ОМ

Рис. 13. Схема электрическая принципиальная КПЭМ 350ОМ

Перечень элементов КПЭМ-Х-ОМ

|  | Наименование | 60 | 250 | 350 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Контроллер ПКА38 КПЭМ | 1 | 1 | 1 |  |
| А2 | Блок управления КПЭМ | 1 | 1 | 1 |  |
| А3…А6 | Ограничитель ОПН 123 | 4 | 4 | 4 |  |
| А8…А12 | Ограничитель ОПН 123 | 2 | 8 | 8 |  |
| А13, А14 | Ограничитель ОПН 113 | 2 | 2 | 2 |  |
| В1 | Электроконтактный манометр ДМ2010 | 1 | 1 | 1 |  |
| ВК1 | Преобразователь ТС1763 ХК-32-2500 | 1 | 1 | 1 |  |
| D1 | Датчик сухого хода | 1 | 1 | 1 |  |
| ЕК1…ЕК4 | ТЭН 245-3,5-6,5 ОР230 В3 | 1 | 3 | 4 |  |
| НА1 | Электрический звонок | 1 | 1 | 1 |  |
| HL1…HL5 | Светосигнальная арматура | 5 | 5 | 5 |  |
| КК1, КК2 | Реле электротепловое токовое РТТ-5-10-1 | 2 | 2 | 2 | Iуст=0,85 А |
| К1…К3 | Реле РП21 (в комплекте с розеткой) | 3 | 3 | 3 |  |
| КМ1 | Контактор 3TS30 01-0AN2 | 1 | 1 | 1 |  |
| КМ2, КМ3 | Контактор 3TS30 01-0AN2 | 2 | 2 | 2 |  |
| КМ4…КМ8 | Контактор 3TS32 10-0AN2 | 2 | 3 | 3 |  |
| М1 | Мотор редуктор DRV 40/75-1800-0.7-0.1B5-AS1 | 1 | 1 | 1 |  |
| М2 | Мотор редуктор NMRV 75-25-56-1.5 B14-B7 | - | 1 | 1 |  |
|  | Мотор редуктор NMRV 63-25-56-0.75 B14-B7 | 1 | - | - |  |
| QF1 | Выключатель автоматический BA47-29 1P 3А | 2 | 2 | 2 |  |
| QF2 | Выключатель автоматический BA47-29 3P 16А | 1 | 1 | 1 |  |
| R1 | Резистор переменный R-17N3-B-10кОм | 1 | 1 | 1 |  |
| SA1 | Кнопка аварийного останова XB5-AS8448 | 1 | 1 | 1 |  |
| SA2 | Переключатель XB4-AD21 | 1 | 1 | 1 |  |
| SA3 | Переключатель XB4-AD53 | 1 | 1 | 1 |  |
| SA4 | Переключатель XB4-AD21 | 1 | 1 | 1 |  |
| SQ1 | Выключатель конечный МП1107 | 1 | 1 | 1 |  |
| SQ2 | Выключатель конечный MF17 | 1 | 1 | 1 |  |
| SQ3, SQ4 | Выключатель конечный МП1107 | 2 | 2 | 2 |  |
| U1 | Частотный преобразователь Vacon0010-1L-005 | 1 | - | - | 1.1 кВт |
|  | Частотный преобразователь Vacon0010-1L-009 |  |  |  | 2.2кВт |
| Х1 | Колодка гнездовая 45 7373 9012 | 1 | 1 | 1 |  |
| Х2, Х3 | Колодка штыревая 45 7373 9013 | 2 | 2 | 2 |  |
| Х4 | Колодка гнездовая 45 7373 9012 | 1 | 1 | 1 |  |
| Х5 | Клеммный блок AVK35 | - | - | 1 |  |
|  | Клеммный блок AVK16 | - | 1 | 1 |  |
| Х6 | Колодка гнездовая 45 7373 9012 | 1 | 1 | 1 |  |
| Х7 | Колодка штыревая 45 7373 9013 | 1 | 1 | 1 |  |
| YA1 | Электромагнитный клапан D4325 | 1 | 1 | 1 |  |
| YA2, YA3 | Электромагнитный клапан V19 | 2 | 2 | 2 |  |

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия

# Text boxes

6

4

2

3

5

Нагрев

Режимы

Откл.

11

Вкл.

Откл.

Вперед

Вперед\Назад

Вперед с паузой

Охлаждение

Программа

Пуск

Стоп

Откл.

Опрокидывание

Скорость вращения

Миксер

13

14

Вкл.

15

Залив воды

Вкл.

12

Таймер

8

10

8

9

16

8

7

Температура

1