МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

МПУ-700-01

Руководство по эксплуатации

МПУ-700 00.00.000-01РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией машины посудомоечной универсальной МПУ-700-01 (далее - машина), правилами ее эксплуатации, технического обслуживания, монтажа и регулирования.

К обслуживанию и эксплуатации машины должен допускаться только специально обученный персонал.

В связи с постоянным усовершенствованием машины в ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

Машина соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

СТБ IЕС 60335-1-2008, СТБ МЭК 60335-2-58-2005, СТБ ЕН 55014-1-2005,

СТБ ЕН 55014-2-2005, ГОСТ 12.2.092-94, ГОСТ 14227-97, ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 51374-99, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006,

ГОСТ 27570.50-95 (кроме п. 7.1)*, ДСТУ СISРR 14-1:2004*.

Сертификат соответствия № ВY/112 03.03.020 01558.

Срок действия с 27 января 2009 г. по 27 января 2014 г.; выдан органом по сертификации "БЕЛЛИС", 220029, г. Минск, ул. Красная, 8.

Сертификат соответствия № РОСС ВY.РБ01.В18307.

Срок действия с 11.12.2006 г. по 07.02.2009 г.

Сертификат соответствия UА 1.003.0136552-08.

Срок действия с 01.10.2008 по 07.07.2013.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Машина предназначена для мытья в кассетах тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов и подносов размером не более 530х325 мм на предприятиях общественного питания с числом посадочных мест до 50 с применением моющих средств, разрешенных Министерством здравоохранения. Машина работает как при горячем, так и при холодном водоснабжении.

Машина может эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха от 15 до 40 ºС  и среднемесячной относительной влажностью 80 % при 27 ºС.

Машина должна устанавливаться в помещениях, не относящихся к взрывоопасным и пожароопасным зонам по ПУЭ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и размеры машины приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 1 Производительность теоретическая по основной программе, шт./ч, не менее | 720* |
| 2 Количество программ мытья | 2 |
| 3 Продолжительность цикла, с: - основной программы - дополнительной программы | 80 120 |

______________

* Применяются при поставке машины в Украину.

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| 4 Единовременная загрузка в кассеты, шт., не более: - тарелок - стаканов - столовых приборов - подносов | 18 36 60 6 |
| 5 Номинальная потребляемая мощность, кВт | 16,3 |
| 6 Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 |
| 7 Температура, ºС, не менее: - моющего раствора - ополаскивающей проточной воды | 40 85 |
| 8 Габаритные размеры с приставными столами, мм, не более: - длина - ширина - высота | 1900 900 1500 |
| 9 Масса машины со столами, кассетами и запасными частями, кг | 125±5 |
| 10 Срок службы, лет, не менее | 8 |
| * Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л и диаметром 240 мм. |

1.2.2  По способу защиты от поражения электрическим током машина соответствует I классу по СТБ МЭК 60335-2-58-2005. По степени защиты от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями и от проникновения воды – IР34 по ГОСТ 14254-96.

1.2.3 Сведения о содержании драгоценных металлов в машине приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование и обозначение комплектующего изделия | Количество комплектующих изделий на машину | Масса металла в комплектующем изделии, г | Общая масса металла данного вида в одной машине, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Серебро Ср 999 ГОСТ 6836-2002 |
| Вставка плавкая ВП 2Б 6,3 А | 6 | 0,029767 | 0,178602 |
| Выключатель ВМ40-3ХВ 32 А | 1 | 0,9196 | 0,9196 |
| Резистор МЛТ-2-2 МОм | 3 | 0,0103 | 0,0309 |
| Микровыключатель МП 1306 | 1 | 0,4058 | 0,4058 |

1.3 Состав изделия

Комплект поставки машины приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МПУ-700 00.00.000-01 | Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 | 1 |  |
|  | Составные части |  |  |
| МПУ-700 01.00.000-01 | Секция мытья | 1 |  |
| МПУ-700 00.00.800 | Стол загрузки | 1 |  |
| МПУ-700 00.00.900 | Стол разгрузки | 1 |  |
| МПУ-700 00.00.410 | Кассета для тарелок | 2 |  |
| МПУ-700 00.00.420 | Кассета для подносов | 1 |  |
| Кассета NК | Кассета для стаканов | 1 | Синяя |
| Кассета ВК | Кассета для приборов | 1 | Зеленая |
| МПФ 25.000 | Сетка | 1 | К кассете для приборов |
| МПУ-700 00.00.270 | Полка | 2 |  |
|  | Съемные части |  |  |
| МПУ-700 00.00.530 | Душирующее устройство | 1 | В стол загрузки |
| МПУ-700 01.00.200-01 | Опора | 8 | 4 шт. в столы 4 шт. в секцию мытья |
|  | Гофросифон | 1 | В стол загрузки |
|  | Гибкая труба | 1 | В секцию мытья |
|  | Корзина с емкостью для моющего средства | 1 | В секцию мытья |
|  | Гайка М6-6Н.4.019 ГОСТ 7798-70 | 8 | По 4 шт. в стол загрузки |
|  | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 Шайба 6.21 ГОСТ 11371-78 | 8 8 | и по 4 шт. в стол разгрузки |
|  | Запасные части |  |  |
|  | Вставка плавкая 6,3 А | 3 |  |
|  | Вставка плавкая 0,25 А | 2 | Для блока управления |
| МПФ 07.003 | Форсунка | 4 |  |
| МПУ-700 01.04.006 | Кольцо | 2 |  |
| ЭВО 01.001 | Прокладка | 1 | Для резервуара водонагревателя |
|  | Кольцо 025-031-36-2-7 ГОСТ 18829-73 | 2 | Для насоса |
| МПФ 66.000-02 | Датчик температуры | 2 | На водонагреватель |
| R33-100-03-W3-S1 | Термовыключатель | 1 |  |
| ТЭН-220V/5000W 16.202 | Электронагреватель трубчатый | 1 |  |
| МПУ-700 01.03.040-01 | Датчик уровня | 1 |  |
| МПУ-700 01.00.010-01 | Датчик уровня | 1 | В ванне |
| МПУ-700 01.04.007 | Кольцо | 1 | Для правого уплотнения насоса |
| МПУ-700 01.04.005 | Кольцо | 1 |  |
| МПУ-700 01.04.083 | Кольцо | 1 |  |
| МПУ-700 01.04.084 | Шайба | 1 |  |
| МПУ-700 01.04.082 | Пружина | 1 |  |
| МПФ 00.024 | Гайка | 1 | Для патрубка слива |
| МПФ 06.001 | Гайка | 1 | Для моющих душей |
| МПФ 06.002 | Втулка | 1 |  |
| Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации 1 экз. |

1.4 Устройство и работа

Устройство машины приведено на рисунке 1.

Машина состоит из стола для загрузки кассет 1, секции мытья 2 и стола для разгрузки кассет 3.

Ванна 4 секции мытья закрыта сверху подъемным кожухом 5. Кожух прикреплен к механизму уравновешивания 6. На боковых стенках внутри ванны закреплены кронштейны, в которые устанавливается подставка, служащая для установки в нее кассет с посудой в процессе мытья. При проведении санобработки ванны подставка снимается с кронштейнов.

Над подставкой и под ней в ванне установлены души моющие 7 и ополаскивающие 8. Ванна сверху закрыта фильтрующими сетками 9, исключающими возможность попадания крупных остатков пищи в ванну. На передней стенке ванны закреплен водонагреватель 10. На входе в водонагреватель установлен  предохранительный клапан. На передней стенке ванны также расположены инжектор впрыска моющего средства в ванну и датчик уровня, контролирующий уровень моющего раствора в ванне. На дне ванны установлены переливная труба 11, служащая для перелива излишков моющего раствора в канализацию при работе  машины и его слива по окончании работы, а также фильтр насоса 12, очищающий моющий раствор перед его подачей в моющие души. Слив моющего раствора из ванны в канализацию производится через трубу гибкую 13. Вместимость ванны составляет 47 л.

Под ванной на раме основания расположен насос 14 и трубопровод 15, на входе которого установлен фильтр осадочный 16.

Электрошкаф 17 закреплен на вертикальной стойке основания секции мытья.

Доступ к электрошкафу и водонагревателю с лицевой стороны закрыт передней облицовкой 18.

Ванна с боков закрыта съемными облицовками.

Под ванной с лицевой стороны закреплен насос-дозатор моющего средства. Насос-дозатор моющего средства осуществляет автоматическую подачу моющего средства в ванну. В состоянии поставки насос-дозатор отрегулирован на подачу дозы 3 мл. Регулировка дозы осуществляется поворотом, с помощью отвертки, винта на передней крышке насоса-дозатора против часовой стрелки для уменьшения и по часовой стрелке для увеличения дозы.

От насоса-дозатора через боковую облицовку выведена всасывающая трубка, которая вставляется в емкость 19 с моющим средством, установленную на этой же облицовке.

Для обеспечения более быстрого высыхания посуды и исключения налета солей жесткости воды на посуде, в машине предусмотрена возможность подвода ополаскивающего средства на вход водонагревателя от автономно устанавливаемого дозатора ополаскивающего средства (см. 3.2).

Стол для загрузки кассет выполнен в виде воронки, в нижней части которой установлен сборник для остатков пищи 20. На столе установлено душирующее устройство 21 для смыва мелких остатков пищи, а к нижней части воронки крепится гофросифон 22 для слива воды в канализацию. Сверху на стол крепится щит 23, служащий для отражения брызг воды.

Конструкция машины позволяет устанавливать ее у стены в линейном исполнении с направлением подачи посуды слева направо или справа налево, и угловом исполнении, при этом должно быть обеспечено удобство загрузки и выгрузки кассет.

То или иное исполнение осуществляется за счет перестановки столов для разгрузки и загрузки кассет. В нижней части приставных столов расположены полки 24, служащие для хранения кассет и инвентаря.

На передней облицовке закреплена панель управления 25, содержащая световую индикацию и кнопки управления машиной:

-  светодиод "     " (СЕТЬ) 26;

-  светодиод "       " (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ) 27;

-  светодиод "         " (НАГРЕВ) 28;

-  кнопка "      "  (ВКЛ./ВЫКЛ.) 29;

-  кнопка " I " 30 и светодиод над ней (ЗАПУСК ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 с);

-  кнопка " II " 31 и светодиод над ней (ЗАПУСК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 с);

-  кнопка "А" 32 и светодиод над ней (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СЛЕДУЮЩЕГО ЦИКЛА).

Панель управления шлейфом соединена с блоком управления.

Блок управления,  установленный в электрошкафу, осуществляет автоматическое управление работой машины. Он обеспечивает подачу воды в машину, контроль ее наличия в ванне и водонагревателе, контроль температуры воды на ополаскивание, управление насосом-дозатором моющего средства, автоматическую работу машины по одной из заданных программ, остановку выполнения программы при поднятии кожуха и автоматическое ее продолжение при опускании кожуха.

Контроль наличия воды в водонагревателе осуществляется при помощи датчика "сухого хода", установленного на крышке водонагревателя над трубчатыми электронагревателями (ТЭН). Блок управления обеспечивает работу ТЭН только при уровне воды в водонагревателе выше датчика "сухого хода".

Контроль уровня воды в ванне осуществляется автоматически после каждого подъема и опускания кожуха или отключения и включения машины. При уровне воды в ванне ниже допустимого первоначально ТЭН нагреют воду в водонагревателе до 85 ºС, после чего включится соленоидный клапан и начнется подача воды в ванну до срабатывания датчика уровня.

Запрограммирован следующий цикл работы машины:

- мытье – 63 или 103 с;

- ополаскивание – 17 с.

Мытье производится с помощью насоса, который забирает моющий раствор из ванны и подает в моющие души.

Ополаскивание производится горячей проточной водой, поступающей из водонагревателя в души ополаскивания.

Между мытьем и ополаскиванием может быть пауза, если ТЭН водонагревателя за время мытья не успеют нагреть воду до температуры ополаскивания.

Контроль температуры воды на ополаскивание осуществляется при помощи датчика температуры, установленного в гильзе крышки водонагревателя.

Датчик температуры подключен к блоку управления, который включает-отключает ТЭН, обеспечивая температуру ополаскивающей воды не менее 85 ºС. Настройка температуры воды, при которой отключаются ТЭН, осуществляется потенциометром блока управления (рисунок 2) и произведена на заводе.

Рисунок 2 – Условное обозначение контактов блока управления

При вращении регулировочного винта потенциометра по часовой стрелке температура настройки увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

На водонагревателе расположен термовыключатель без самовозврата, срабатывающий при кипении воды в водонагревателе и осуществляющий защиту ТЭН от перегрева при выходе из строя датчика температуры, а также при сбое настройки потенциометра или неисправности блока управления. При срабатывании термовыключателя необходимо отключить машину от сети, выявить и устранить причину его срабатывания. После того, как вода в водонагревателе охладится, привести термовыключатель в рабочее состояние, нажав кнопку на его корпусе.

Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 3.

Перечень элементов схемы электрической принципиальной

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | Блок управления | 1 |  |
| А2 | Панель управления | 1 |  |
| ВТ | Датчик температуры | 1 |  |
| BYЕ | Датчик "сухого хода" водонагревателя | 1 |  |
| BYН | Датчик уровня воды в ванне мытья | 1 |  |
| С1-С3 | Конденсатор К73-28-1 500/220 В- 70А-1 мкФ | 3 |  |
| Е1-Е3 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-220V/5000W | 3 |  |
| F5-F7 | Вставка плавкая ВП2Б с держателем FUSЕ | 3 | 6,3А |
| М | Двигатель АИР71В2 380В | 1 |  |
| МР | Насос-дозатор моющего средства тип NBR 1.5 | 1 |  |
| QF | Выключатель ВМ32-3ХВ 32А 230/400В | 1 |  |
| R1-R3 | Резистор МЛТ-2-2 МОм | 3 |  |
| SК | Термовыключатель R33-100 | 1 |  |
| SQ | Микровыключатель МП 1306 | 1 |  |
| Y | Клапан соленоидный ZE-16 220V | 1 |  |

Рисунок 3  – Схема электрическая принципиальная

2 Требования безопасности

2.1 Общие требования

Установка в стационарной проводке вводного автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автоматического выключателя обязательна.

Установка, подключение, а также техническое обслуживание и ремонт машины производится только при ее отключении от электросети (отключении автоматического выключателя в стационарной проводке). Работы должны выполняться лицами, ознакомленными с устройством машины и настоящим руководством по эксплуатации,  имеющими квалификацию электромонтера не ниже III разряда, квалификационную группу  допуска по электробезопасности не ниже III и в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей".

ВНИМАНИЕ: к машине обязательно должны быть подключены:

- нулевой рабочий провод;

- защитный провод!

2.2 Меры безопасности при эксплуатации

При эксплуатации машины необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- проверять надежность подсоединения к машине защитного провода и, при наличии, эквипотенциального провода;

- перед включением машины убедиться в том, что все облицовки установлены на место и закреплены;

- запрещается во время работы машины снимать облицовки и устранять неполадки;

- при подъеме кожуха убедиться в его фиксации в верхнем положении;

- по окончании работы отключить машину от электросети, используя кнопку "       " и автоматический выключатель в стационарной проводке;

- санитарную обработку машины производить только после отключения ее от электросети;

- запрещается мыть машину водяной струей.

3 Монтаж

3.1 Монтаж, пуск, регулирование, обкатку машины должны производить только организации:

- имеющие договор с ОАО "Гродторгмаш" на гарантийное и сервисное обслуживание;

- имеющие письменное разрешение ОАО "Гродторгмаш" на проведение вышеуказанных работ.

3.2 Установка

К месту установки машину транспортировать на поддоне упаковки. На месте установки машину распаковать и снять с поддона упаковки. Проверить комплект поставки согласно 1.3.

Установить машину в устойчивое положение. Регулировку производить при помощи четырех опор, которые необходимо вкрутить в ножки  машины.

Собрать столы загрузки и разгрузки с помощью гаек М6 и шайб 6 из комплекта поставки. Закрепить их за секцию мытья и зафиксировать болтами М6х16, установленными в уголках столов. Отражательный щит стола загрузки съемный, плотное его прилегание к столу обеспечить подгибкой собственных уголков. Регулировку столов по высоте осуществить с помощью опор. Наклон стола разгрузки кассет отрегулировать таким образом, чтобы вода стекала в ванну. Полки для хранения кассет прикрепить к облицовкам секции мытья с помощью винтов М5х10 и гаек М5 из состава полок.

Подсоединить душирующее устройство, предварительно пропустив гибкую подводку через втулку на столе загрузки.

Удалить защитную пленку с наружных деталей машины. Для устранения пятен, отпечатков пальцев и прочих загрязнений поверхности машины рекомендуется применять растворы кислотных средств "Биолайт СТ1" или "Биолайт

КС-96". Изготовитель ООО "ТАКТИК", г. Брест, ул. Ленина, 22.

Для подвода ополаскивающего средства на трубопроводе подачи воды к водонагревателю под ванной, с лицевой стороны машины, имеется штуцер с резьбой G 1/8, закрытый пробкой. При подводе ополаскивающего средства вместо  пробки установить обратный клапан из комплекта дозатора ополаскивающего средства. Провода насоса-дозатора ополаскивающего средства  необходимо подключить к контактам ":4", ":5" (маркировка проводов "N", "8") блока управления А1. Подсоединение дозатора к машине и  настройку его должен производить квалифицированный персонал.

3.3 Подключение к системе водоснабжения

К месту установки машины подвести трубопровод холодной и горячей (или холодной) воды с условным проходом Ду 15 мм и присоединительной   резьбой   G ½. Давление воды на входе в машину должно быть не менее 0,2 МПа  и  не более

0,6 МПа.

При этом давлении и сечении трубопровода обеспечивается необходимый расход и температура воды на ополаскивание. Если давление воды превышает

0,6 МПа, необходимо    на входе в машину установить клапан, ограничивающий давление, если ниже 0,2 МПа – необходимо установить насос подкачки. Качество подаваемой в машину воды должно соответствовать требованиям нормативных документов на питьевую воду.

Если вода слишком жесткая, во избежание образования накипи и отложения солей жесткости на вымытой посуде, рекомендуется применять умягчитель воды.

Вблизи машины, в доступном месте, на трубопроводах холодной и горячей воды (или холодной) установить запорные вентили, позволяющие обслуживающему персоналу перекрывать поступление воды в водопроводные магистрали машины.

На трубопроводе машины перед водонагревателем установлен клапан предохранительный. После монтажа потянуть на себя и повернуть вправо или влево колпак предохранительного клапана, затем вернуть его в исходное положение. Этим действием исключается залипание клапана и обеспечивается срабатывание его в заданных пределах.

Схема гидравлическая принципиальная машины приведена на рисунке 4.

3.4 Подключение к системе канализации

Трап системы сливной канализации должен находиться ниже основания машины и пропускать не менее 0,4 м3 воды в час. Пол помещения в месте установки машины должен быть водостойким и иметь уклон в сторону канализационного трапа.

К нижней части воронки стола загрузки прикрепить гофросифон и вывести его в канализационный трап. К патрубку слива секции мытья прикрепить гибкую трубу и вывести ее в канализационный трап.

К месту установки подвести линию вытяжной вентиляции производительностью 200 м3/ч. Вытяжной зонд расположить над секцией мытья.

Схема подвода коммуникаций к машине приведена на рисунке 5.

1 – подвод холодной воды к душирующему устройству (G½);

2 – подвод холодной (горячей) воды к машине (G½);

3 – подвод электроэнергии; 4 – слив воды из стола для загрузки кассет;

5 – слив воды из ванны секции мытья.

6 – штуцер для подвода ополаскивающего средства (G1/8,)

Рисунок 5 – Схема подвода коммуникаций к машине

3.5 Подсоединение к электросети

К машине подвести силовой ввод электроэнергии, рассчитанный на мощность не менее 16,3 кВт при напряжении 380 В переменного трехфазного тока частотой 50 Гц.

Установить в стационарную проводку автоматический выключатель с номинальным напряжением 380 В и номинальным током 32 А, а также УЗО с номинальным напряжением 380 В, номинальным током 32 А, номинальной чувствительностью 0,03 А и 4 полюсами или дифференциальный автоматический выключатель с характеристиками аналогичными УЗО.

Подвод к машине фазных проводов, рабочего нулевого провода от УЗО и защитного провода от шины РЕ распределительного щита производить кабелем или проводом сечением 6 мм2 для медных жил или 10 мм2 для алюминиевых жил.

Для проведения монтажных работ на машине переднюю облицовку необходимо снять. Через втулку в дне электрошкафа подключить:

- фазные провода питания (L1, L2, L3) к автоматическому выключателю QF, расположенному в электрошкафу;

- нулевой рабочий провод (N) к зажиму N, расположенному справа от автоматического выключателя QF.

ВНИМАНИЕ!

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ И МАШИНА ТЕРЯЕТ ГАРАНТИЮ, ЕСЛИ НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ ПРОВОД НЕ ПОДКЛЮЧЕН К  ЗАЖИМУ НЕЙТРАЛИ.

- защитный провод (РЕ) к зажиму "        ", расположенному на дне электрошкафа.

Провода закрепить хомутом, расположенным на раме.

При необходимости, для соединения в систему уравнивания потенциалов всех одновременно доступных прикосновению металлических открытых проводящих частей электроустановок, сторонних проводящих частей и защитных проводников всего электрооборудования, использовать зажим "     ", расположенный на правой наружной части электрошкафа. Подсоединяемый к нему эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее фазного.

Схема подключения машины к электрической сети приведена на рисунке  6.

Рисунок 6 – Схема подключения машины к электрической сети

Рисунок 6 – Схема подключения  машины к электрической сети

3.6 Подготовка к работе, пуск

В ванне секции мытья установить фильтр насоса, трубу переливную и фильтрующие сетки. Заполнить емкость моющим средством, установить в корзину и закрепить на правой облицовке. Всасывающую трубку насоса-дозатора опустить в емкость с моющим средством.

Для применения рекомендуются моющее средство "ТМ-Промолан С", изготовитель ООО "АСАНА-ТМ", Россия, 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55 а,  или средство "Виксан", (изготовитель СП ООО "АкваСан", Беларусь, 223059, Минский район, пос. Новинки, ул. Рабочая, 33), разбавленное водой в соотношении 1:1. Другие моющие средства, разрешенные Минздравом и пригодные для машинной мойки, растворять в соответствии с инструкцией изготовителя.

Убедиться, что автоматический выключатель машины, расположенный в электрошкафу, включен.

Установить и закрепить переднюю облицовку.

Произвести пробный пуск, для чего:

- открыть вентиль подвода воды к машине;

- подать напряжение на машину разъединителем, установленным в стационарной проводке потребителя. Загорится светодиод "     ";

- нажать на кнопку "      ". Кожух должен быть опущен. В водонагреватель начнет поступать вода. После его заполнения процесс наполнения водой остановится. Начнется нагрев воды, загорится светодиод "         ", указывающий на включенное состояние ТЭН. По достижении температуры воды 85 ºС наполнение продолжится. Подогретая вода из водонагревателя через форсунки душей ополаскивания поступит в ванну мытья. Когда вода в ванне достигнет заданного уровня, наполнение прекратится. Загорится светодиод "       " – машина готова к работе.

Внимание! Кратковременным включением машины в работу проверить направление вращения ротора электродвигателя насоса, который должен вращаться против часовой стрелки.

3.7 Использование

Для мытья в машине рекомендуется использовать посуду, изготовленную из стекла или фаянса, пригодную для мытья в посудомоечной машине.

Машину использовать строго по назначению, т.е. для мытья посуды.

Машина комплектуется набором кассет. Тарелки и подносы устанавливаются в пазы кассет для тарелок и подносов, а стаканы вверх дном – в кассету для стаканов. Ножи, вилки, ложки укладываются в кассету для приборов и закрывают сверху сеткой для приборов, входящей в комплект поставки.

Качество мытья гарантируется при условии, что мытье посуды производится сразу после поступления ее в моечное отделение и с поверхности посуды удалены крупные остатки пищи.

Не рекомендуется поднимать кожух до завершения цикла – пока не загорится светодиод "       ".

С целью экономии электроэнергии машину следует выключать во время простоя, нажав кнопку "       ", светодиоды   "       ", "         " при этом должны погаснуть.

В случае повреждения или сбоя в работе отключить машину от электросети, используя кнопку "        " и разъединитель в стационарной проводке.

3.8 Последовательность работы

Установить кассету с посудой на стол загрузки. Смыть с посуды мелкие остатки пищи проточной холодной водой с помощью душирующего устройства. Поднять кожух, передвинуть кассету в моечную камеру, опустить кожух.

В зависимости от степени загрязнения посуды нажать на кнопку " I " (продолжительность цикла 80 с) или " II " (продолжительность цикла 120 с). При этом загорится светодиод над кнопкой, указывающий на работу машины по выбранному циклу. Светодиод "      " погаснет.

По окончании цикла светодиод "       " загорится. Поднять кожух и передвинуть кассету с вымытой посудой на стол разгрузки.

Машина может работать в режиме автоматического запуска следующего цикла. Для этого перед включением цикла кнопкой " I " или " II " необходимо нажать на кнопку " А ". Загорится светодиод над кнопкой, указывающий включенное состояние автоматического режима.

Нажать на кнопку выбранной программы. Запуск следующего цикла по выбранной программе произойдет автоматически после опускания кожуха.

Чтобы отключить автоматический режим, следует по окончании цикла повторно нажать на кнопку " А ", светодиод над кнопкой погаснет.

Если во время работы машины по какой-либо причине будет поднят кожух, то сработает блокирующее устройство, прекратится любая из операций (мытье, ополаскивание, пауза, наполнение). При опускании кожуха любая из прерванных операций продолжится.

3.9 Сдача смонтированной машины

Сдача машины в эксплуатацию оформляется актом, который подписывает представитель организации, осуществляющей монтаж и наладку, и администрация предприятия, эксплуатирующего машину.

После сдачи в эксплуатацию к работе на машине допускается только специально обученный персонал, знающий устройство машины и правила ее эксплуатации.

3.10 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные  неисправности  и  методы  их  устранения  приведены  в  таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При подаче напряжения на машину не горит светодиод " ". | Нет напряжения в питающей сети. Нарушено соединение шлейфа пульта управле-ния с блоком управления. Вышел из строя предохранитель, расположенный на блоке управления. | Устранить неисправность питающей сети. Восстановить соединение. Проверить правильность и надежность подключения нулевого рабочего провода и заменить предохранитель. |
| Светодиод " " мигает. | Обрыв фазы питания. | Восстановить цепь питания. |
| Кожух опущен, при нажатии кнопки" " водонагреватель не наполняется водой, светодиод " " не загорается. | Закрыт вентиль подачи воды в машину. Не работает соленоидный клапан. Не работает микровыключатель блокировки работы при поднятии кожуха. Вышел из строя блок управления. | Открыть вентиль. Проверить соленоидный клапан и устранить неисправность. Восстановить работу микровыключателя, отрегулировав его положение Заменить блок управления. |
| Светодиод " " мигает вода не нагревается. | Вышел из строя датчик температуры водонагревателя. | Заменить датчик температуры. |
| При достижении водой электрода датчика уровня в ванне вода продолжает поступать из душей. | Не закрылся соленоидный клапан. Электрод датчика "сухого хода" водонагревателя или электрод датчика уровня ванны покрыт большим слоем накипи. | Проверить соленоидный клапан и устранить неисправность. Очистить электрод датчика "сухого хода" водонагревателя или электрод датчика уровня ванны уровня от накипи. |
| Во время операции мытья машина отключилась, светодиод " " мигает. | Сработала защита электродвигателя насоса от перегрузки. | Выяснить причину и устранить ее. |
| Во время цикла машина отключилась, светодиод над кнопкой выбранной программы мигает. | Не работает микровыключатель блокировки работы при поднятии кожуха. | Восстановить работу микровыключателя, отрегулировав его положение. |
| Затруднен подъем кожуха. | Ослаблены пружины. | Подтянуть пружины. |

Продолжение таблицы 4

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Светодиоды " " и " " горят, вода не нагревается. Сработал термовыключатель. | Сбой настройки потенциометра. Выход из строя блока управления. | Уменьшить температуру отключения ТЭН в водонагревателе верхним потенциометром блока управления. Заменить блок управления. |
| По окончании цикла мытья долго не включается цикл ополаскивания. | Увеличилось количество поступающей в водонагреватель холодной воды. ТЭН покрыты большим слоем накипи. Вышел из строя ТЭН. | Проверить и отрегулировать с помощью редукционного клапана расход воды. Очистить ТЭН от накипи. Заменить ТЭН. |
| Ухудшилось качество мытья посуды. | Засорились ополаскивающие или моющие души. В ванну не подается моющее средство из насоса-дозатора. Низкая температура ополаскивающей воды. Не вращаются ополаскивающие души из-за низкого давления в подводящем трубопроводе. Давно не заменялся мою-щий раствор. | Прочистить души. Проверить наличие мою-щего средства в емкости. Прочистить трубки насоса-дозатора или его фильтр, при необходимости отрегу-лировать дозу. Увеличить потенциометром уставку температуры срабатывания. Обеспечить давление воды в подводящем трубопроводе не менее 0,2 МПа. Промыть ванну, заменить воду. |
| Примечание – Во время работы машины, возможны сбои в программе блока управления, приводящие к остановке цикла и выключению блока. Работоспособность восстанавливается после повторного включения блока управления в работу нажатием кнопки " " на панели управления. |

4 Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

Техническое обслуживание проводить в рекомендуемые интервалы времени, определенные настоящим руководством.

4.2 Техническое обслуживание при эксплуатации

4.2.1  В течение рабочей смены необходимо проверять наличие моющего средства в емкости и своевременно его доливать. Не допускать уменьшения  уровня моющего средства  в емкости менее 25 мм.

Через каждые 3 ч непрерывной работы машины, или в зависимости от степени загрязнения моющего раствора, необходимо производить смену воды в ванне.

Для этого выключить машину, нажав кнопку "      ". Поднять кожух, извлечь сетки и переливную трубу. После слива моющего раствора достать фильтр насоса. Промыть фильтр и сетки душирующим устройством на столе загрузки. Далее выполнить действия в обратном порядке. Перед началом мытья добавить в ванну первоначальную порцию моющего средства.

В конце рабочей смены отключить машину от электросети разъединителем в стационарной проводке. Слить моющий раствор из ванны и промыть ее водой. Снять фильтр насоса, очистить и промыть его водой. Промыть водой фильтрующие сетки. Очистить и промыть фильтр трубки насоса-дозатора от осадка. Регулярно промывать емкость для моющего средства. Удалить остатки пищи из сборника стола для загрузки кассет. Протереть ванну, электрод датчика уровня, наружную поверхность машины, загрузочный и разгрузочный столы. Перекрыть вентили подачи воды к машине.

Не реже, чем один раз в месяц, снять моющие и ополаскивающие души. Промыть и очистить души от накипи. Не допускать зарастания накипью щелей форсунок ополаскивающих и моющих душей.

Этот вид обслуживания производится работниками, эксплуатирующими машину.

4.2.2 Не реже одного раза в месяц необходимо:

- очистить от загрязнений и накипи электрод датчика уровня ванны;

- без разборки определить техническое состояние насоса, редукционного и соленоидного клапанов, водонагревателя, при необходимости подтянуть уплотнения, устранить течи;

- проверить и при необходимости отрегулировать натяжение пружин механизма уравновешивания. Для этого необходимо равномерной подтяжкой гаек

натяжных винтов пружин добиться такого положения, при котором кожух надежно фиксируется в верхнем и нижнем положении;

- проверить состояние заземления, затянуть ослабленные крепления;

- проверить и поджать при необходимости контактные соединения электроаппаратуры;

- проверить работоспособность предохранительного клапана. Повернуть колпак влево или вправо, пока из выпускного отверстия не потечет вода, после чего вернуть колпак в исходное положение и добиться прекращения течи. Проверку производить в режиме наполнения; в целях безопасности вода в водонагревателе не должна быть горячей.

4.3 Текущий ремонт

Один раз в 6 месяцев необходимо:

- производить очистку фильтра осадочного;

- смазывать подшипники электродвигателя насоса смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

Один раз в год необходимо:

- снять с водонагревателя крышку, предварительно слив воду из водонагревателя через клапан предохранительный (см. 4.2.2) и очистить ТЭН и электрод датчика "сухого хода" от накипи механическим путем (скалыванием) или обработкой в специальных растворах, а также удалить накипь и отложения, скопившиеся в резервуаре. запрещается Погружать наружную часть нагревательных элементов (над резьбой) в очищающий раствор;

- проверить внешним осмотром состояние и крепление заземляющих проводников и зажимов, токопроводящих проводников. Провести инструментальную проверку сопротивления между центральным болтом заземления, расположенным на дне электрошкафа и заземленными металлическими частями, оно должно быть не более 0,1 Ом. Сопротивление изоляции цепей управления и силовых цепей относительно корпуса должно быть не менее 2 МОм, электродвигателя и каждого ТЭН  не менее 1 МОм;

- проверить расход воды (3±0,3) л за один цикл. Извлечь сетки и переливную трубу. Под сливной трубопровод ванны секции мытья установить мерную емкость. Включить машину и замерить в режиме наполнения ванны количество воды, поступившей в емкость в течение 10 с. Если расход отличается от указанного, его регулировку осуществить регулировочным винтом редукционного клапана. Для увеличения расхода вращать винт по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки;

- проверить температуру воды при ополаскивании, она должна быть не ниже 85 °С. При отклонении ее от вышеуказанной отрегулировать уставку температуры срабатывания согласно указаниям 1.4.

Все работы по 4.2.2 и 4.3 производятся обслуживающим персоналом организаций, эксплуатирующих машину, или специалистами согласно 3.1 настоящего руководства.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование машины осуществляется в упакованном виде в закрытом транспорте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Условия транспортирования машины в части воздействия климатических факторов - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и среднегодовой относительной влажности 75 % при 15 °С.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С

по ГОСТ 23170-78.

5.3 Группа условий хранения машины – 2 по ГОСТ 15150-69  (неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом  при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и среднегодовой относительной влажности 75 % при 15 °С).

7 Ресурсы, гарантии изготовителя

7.1 Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ не менее 900 ч;

- средний ресурс до капитального ремонта не менее 4 лет;

- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 2 ч.

7.2 Изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания согласно настоящему руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с учетом срока хранения.

Заполнение гарантийного талона (Приложение А) при вводе в эксплуатацию обязательно.

В течение гарантийного срока, при выходе машины из строя, изготовитель или организация, имеющая договор с ОАО "Гродторгмаш" на гарантийное и сервисное обслуживание безвозмездно производит ее ремонт по предъявлению потребителем заполненного гарантийного талона.

Претензии изготовителем не принимаются:

- при отсутствии гарантийного талона;

- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации машины;

- при нарушениях сроков технического обслуживания машины, установленных настоящим руководством. Заполнение раздела "Учет технического обслуживания  в период гарантийного срока" для работ, выполняемых согласно 4.2.2, 4.3 настоящего руководства обязательно;

- в случае монтажа, наладки или ремонта машины организацией, не имеющей договора с ОАО "Гродторгмаш", или его письменного разрешения на проведение вышеуказанных работ;

- при изменениях в конструкции машины, произведенных потребителем без разрешения изготовителя.