ОКП 64 6711

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПЭ-4ЖШ и ПЭ-6ЖШ

Руководство по эксплуатации

ИАБЕ.681914.016-07

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на плиты электрические ПЭ-4ЖШ и ПЭ-6ЖШ (в дальнейшем – плита) и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание плиты с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания плиты.

1. Описание и работа

  - Назначение изделия

Плиты ПЭ-4ЖШ и ПЭ-6ЖШ предназначены для приготовления первых, вторых, третьих  блюд и выпечки хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания и эксплуатации в помещениях с регулируемыми климатическими условиями от плюс 10ºС до плюс 35ºС.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ПЭ-4 ЖШ | ПЭ-6 ЖШ |
| 1. Номинальная мощность плиты, кВт | 15 | 21 |
| 2. Номинальное напряжение, В | 380 |
| 3. Род тока | переменный трехфазный |
| 4. Частота, Гц | 50 |
| 5. Площадь рабочей поверхности конфорок, м2 | 0,49 | 0,73 |
| 6. Количество конфорок, шт. | 4 | 6 |
| 7. Номинальная мощность конфорок, кВт | 3 |
| 8. Максимальная температура конфорок, °С, не более | 380 |
| 9. Размеры конфорок, мм | 417х295 |
| 10. Время разогрева конфорки до 350°С, мин. | 15 |
| 11. Нагреватель жарочного шкафа, шт./P, кВт. | 4/0,75 |
| 12. tºC, не менее/Т нагрева, мин, не более жарочного шкафа | 250/40 |
| 13. Масса плиты, не более, кг | 160 | 240 |

Сведения о содержании цветных металлов приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  | Наименование | Масса, кг | Наименование составных частей, содержащих цветные металлы |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭ-4ЖШ | Медь | 1,17 | Провода монтажные |
| ПЭ-6ЖШ | Медь | 1,4 | Провода монтажные |

1.3 Состав изделия

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование составных частей | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Плита электрическая Руководство по эксплуатации Упаковка | 1 1 1 |

1.4 Устройство и работа

Плита (ПЭ-4ЖШ рис. А-1, ПЭ-6ЖШ рис. А-2 приложения А) состоит из каркаса (поз.8) с жестко закрепленными на нем  боковыми обшивками (поз.10), шкафа жарочного (поз.5), конфорок (поз.9), поддона для сбора   проливаемой жидкости (поз.11), панели управления  конфорок (поз.1) и  панели управления жарочного шкафа (поз.2).

На панелях управления расположены переключатели (поз.3) и терморегулятор (поз.4). Ножки (поз.12) позволяют регулировать высоту плиты.

Конфорки легкосъемные установлены в верхней части каркаса и не имеют жесткого крепления к нему.

В плите ПЭ-6ЖШ слева от жарочного шкафа расположен ящик для хранения инвентаря (поз. 14).

Клеммная колодка (поз.13) для подключения плиты к электроснабжению расположена под панелью управления жарочного шкафа.

Включение конфорок производится  поворотом ручек переключателей SA1, SA2, SA3, SA4 SA5, SA6 в положения I, II и III, соответствующие 25; 50 и 100% мощности конфорок.

Электрический монтаж выполнен гибкими монтажными проводами.

1.5 Меры безопасности

К работе с плитой допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации электрооборудования и имеющие соответствующую группу допуска по электробезопасности.

При работе с плитой необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не допускать проливания на плиту жидкостей из баков во избежание ожогов паром;

- при санитарной обработке плиты или ее ремонте необходимо все переключатели установить в положение «О» (отключено) и отключить плиту от электросети автоматическим  выключателем (выключатель с плитой не поставляется);

- все неисправности плиты должен устранять электрик с соответствующей группой допуска по электробезопасности не ниже III;

- сопротивление изоляции должно быть постоянно не менее 0,5 МОм.

Запрещается:

- устанавливать плиту ближе 1м от  легковоспламеняющихся материалов;

- использовать плиты в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

- проводить профилактические работы при включенной плите;

- искусственно охлаждать плиту водой;

- держать включенными не нагруженные конфорки;

- работать без заземления;

- пользоваться плитой, имеющей сопротивление изоляции менее 0,5 МОм.

1.6 Маркировка

К плите прикреплена наклейка, на которой указаны следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное наименование модели или типа;

- климатическое исполнение и категория размещения изделия;

- обозначение степени защиты;

- номинальная частота тока и условное обозначение рода тока;

- номинальное напряжение;

- номинальная мощность;

- заводской номер;

- масса изделия;

- месяц и год изготовления;

- надпись "СДЕЛАНО В РОССИИ".

1.7 Упаковка

Перед  упаковкой плита подвергнута консервации в соответствии с ГОСТ 9.014 – 78.

Вариант защиты ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1, транспортная тара ТЭ-2 по ГОСТ 23216–90.

Консервация

Таблица 5

| Дата | Наименование работ | Срок действия | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Смазаны консервационной смазкой: - поверхности конфорок | 3 года |  |

# 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к использованию

Распаковка, установка, подключение, техническое обслуживание и проверка работы плиты производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования, прошедшими обучение и имеющими группу по электробезопасности не ниже III и соответствующее удостоверение. При вводе плиты в эксплуатацию должен составляться акт ввода плиты в эксплуатацию.

После проверки состояния упаковки распаковать плиту, провести внешний осмотр, проверить комплектность.

Антикоррозионную смазку удалить чистой ветошью. Плита должна быть закреплена стационарно на ровном месте и надежно заземлена согласно ПУЭ.

Подключение плиты к электросети  3N~380 В должно выполняться четырехжильным кабелем с сечением жил не менее 6 мм2 через автоматический выключатель, рассчитанный  на длительный режим работы и силу тока не менее 30 А.

Подключение проводов должно производиться в соответствии с маркировкой указанной рядом с клеммной колодкой.

Перед включением плиты под нагрузку (в работу) необходимо замерить сопротивление изоляции плиты в холодном состоянии, которое должно быть не менее 2 МОм.

В случае, когда общее сопротивление изоляции плиты ниже 0,5 МОм, необходимо замерить сопротивление изоляции каждой конфорки.

Конфорка с заниженным сопротивлением изоляции включается под напряжение, и производится просушка изоляции в течение 30 минут. После работы (просушки) конфорки в течение этого времени производится повторный замер сопротивления изоляции.

Если изоляция не восстановилась неисправную конфорку заменить. Сдача в эксплуатацию оформляется актом по установленной форме.

2.2. Использование изделия

Включение плиты в работу проводить автоматическим выключателем.

Конфорки и жарочный шкаф включаются в работу поворотом выключателя из положения «О» в рабочее положение на панели управления плиты.

Приготовление каждого блюда на плите требует знания техники приготовления, сорта и качества применяемых продуктов, поэтому работать у плиты должен повар-специалист.

После окончания приготовления или подогрева пищи конфорки и нагреватель шкафа следует отключить. При необходимости, конфорки и жарочный шкаф вымыть и протереть сухой ветошью.

Замена непригодных к работе конфорок производится путем подъема и поворота конфорок на угол около 30( и отсоединения проводов от концов ТЭН (трубчатых электронагревателей). Установка и подключение новых конфорок производится в обратном порядке. Выравнивание конфорок в одной плоскости производится упорными болтами.

Для замены нагревателя шкафа необходимо демонтировать левую стенку с направляющими из жарочного шкафа, вывернув четыре винта, демонтировать кронштейны ТЭНов, отсоединить провода от концов ТЭНа и вытащить нужный нагреватель из жарочного шкафа. Установка и подключение нового нагревателя производится в обратном порядке.

Для замены терморегулятора необходимо вытащить термобаллон из кронштейна, просунуть термобаллон в отверстие стенки жарочного шкафа, снять панель управления жарочного шкафа, открутив четыре винта и демонтировать терморегулятор из блока управления. Установка и подключение нового терморегулятора производится в обратном порядке.

Описание возможных неисправностей и способы их устранения даны в таблице 4.

Таблица 4

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении плиты автоматический выключатель отключает напряжение. | Замыкание токоведущих частей между собой или на корпус. | Путем последовательного включения конфорок выявить дефектные, и устранить замыкание. |
| Слабый нагрев при установке переключателя или температурного реле на сильный нагрев. | Нет напряжения в одной из фаз, обрыв цепи. | Отключите плиту и устраните обрыв. |
|  | Перегорел один из трубных нагревателей, входящих в конфорку. | Заменить конфорку. |
| Низкое электрическое сопротивление изоляции (ниже 0,5 МОм) в холодном состоянии. | Переувлажнились (отсырели) трубчатые электронагреватели (ТЭН) в конфорках. | Просушить нагреватели (см. п. 2.1. «Подготовка изделия к использованию»). |
| Низкое электрическое сопротивление изоляции в горячем состоянии (ниже 0,5 Мом). | Электрический пробой на корпус. | Устранить пробой на корпус. |
|  | Снижение сопротивления изоляции от перегрева конфорок. | Прекратить работу конфорок без продуктов или баков. |

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Техническое обслуживание (ТО)

Техническое обслуживание включает в себя регламентированные работы и текущий ремонт по поддержанию плиты в рабочем состоянии при эксплуатации изделия.

Все виды работ по техническому обслуживанию плиты должны выполняться стандартным инструментом (ключами и отвертками). Применение специального инструмента не требуется.

3.1.1 Регламентные работы

Регламентные работы проводятся один раз в три месяца и состоят из:

- устранения замечаний, выявленных обслуживающим персоналом при эксплуатации плиты;

- проверки защитного заземления;

- проверки крепежных соединений питающего кабеля и внутренней проводки и замены (перепайки) подгоревших наконечников;

- замера сопротивления изоляции в холодном состоянии между корпусом и токоведущими частями;

- проверки плиты на всех режимах работы.

3.1.2 Текущий ремонт

Текущий ремонт проводится 1 раз в 6 месяцев.

При текущем ремонте необходимо:

- выполнить работы, предусмотренные техническим обслуживанием (п.3.1.1.);

- подтянуть и, при необходимости, зачистить контактные соединения токоведущих частей;

- провести измерение сопротивления изоляции между токоведущими частями и корпусом;

- проверить работу плиты в рабочем режиме;

- провести отметку о проведенных работах в учетных документах.

3.1.3 Капитальный ремонт

- замена сгоревших конфорок;

- замена отдельных проводов или жгута целиком.

После капитального ремонта необходимо выполнить работы по п.3.1.1

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование плит может осуществляться всеми видами транспорта, закрытого от атмосферных осадков.

Плита может храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении (складе) при температуре  от – 50 до + 50(С.

Срок хранения до переконсервации не более 3х лет.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и комплектующие изделия, входящие в состав плиты, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Особых требований к утилизации плиты не предъявляется.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие плиты требованиям технических условий ИАБЕ.681914.016ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа  и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – не более 1 года со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Срок службы плиты не менее 12 лет. Ресурс плиты не менее 10000 часов.

Гарантийное обслуживание не производится в случае механических повреждений, вызванных небрежным обращением при транспортировании или эксплуатации.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Плита     ПЭ-                    ИАБЕ.681914.016-

(наименование изделия)                      (обозначение)                                   (заводской номер)

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОКач

М.П.

_________________	          _________________

(личная подпись)		                    (расшифровка подписи)

_________________

(дата)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Плита     ПЭ-                     ИАБЕ.681914.016-

(наименование изделия)                          (обозначение)                              (заводской номер)

упакована на предприятии ЗАО «Концерн «Термаль» согласно требованиям, предусмотренными в действующей конструкторской документации.

_________________                               ____________________________________

(должность)                                               (личная подпись)                                        (расшифровка подписи)

________________________

(дата)

Изготовитель: «ЗАО «Концерн «Термаль», Россия 603950,   г. Н.Новгород,  пр. Гагарина, 178, Тел./факс (831) 469-32-18

Приложение А

(обязательное)

# На рисунке изображены размеры для справок

Рисунок А-1. Общий вид плиты ПЭ-4ЖШ

# На рисунке изображены размеры для справок

Рисунок А-2. Общий вид плиты ПЭ-6ЖШ